OZ/2/2017

# OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę kontrolera dozowania gazów w modzie impulsowym

| Otwock, dnia 14. 02.2017 r. |
| --- |
| Zamawiający: | Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7 05-400 Otwock-Świerk Tel.: (22) 273 1583, 273 1630; e-mail: zp@ncbj.gov.pl; www.ncbj.gov.pl |
| Przedmiot zamówienia: | 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrolera dozowania gazów w modzie impulsowym do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Świerk w Otwocku. 2.Szczegółowy opis techniczny Kontroler pracujący w sprzężeniu z co najmniej czterema zaworami gazowymi pracującymi w trybie impulsowym oraz co najmniej dwoma kanałami sprzężenia z zasilaczem mocy DORA PS. Kryteria pracy kontrolera: 1. Realizacja sterowania zaworami impulsowymi niezależnie, z możliwością przesunięcia otwarcia/zamknięcia poszczególnych zaworów na osi czasu 2. Sterowanie zaworami z częstotliwością z zakresu 1 – 30 Hz, 3. Czas otwarcia zaworu w zakresie 1 – 10 ms 4. Sterowanie dystrybucją mocy zasilacza DORA PS 5. Sterowanie poprzez panel dotykowy 3. Cena oferty Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m. in. koszt transportu i ubezpieczenia, oraz podatek od towarów i usług (VAT). Cena, o której mowa wyżej musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Warunki płatności: Płatności będą realizowane przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu zamówienia, bez zaliczek, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, do 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury oraz po uprzednim odbiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru. 5. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2017 6. Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia Zamówienia. |
| Kryterium oceny: | Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wg następujących kryteriów: 1 – Cena: 65% 2 – Dodatkowy system czterozaworowy z przyłączami gazowymi, gotowy do instalacji w komorze próżniowej: 20% 3 – Dodatkowa możliwość sterowania z zewnętrznego komputera oraz poprzez sieć: 10% 4 – Dodatkowy reduktor gazu roboczego do instalacji butli:5% Sposób oceny ofert a) Kryterium cena „C”– maksymalnie 65 punktów Cena oferty najniższej x 65 Liczba punktów oferty badanej = Cena oferty badanej Kryterium dodatkowy system czterozaworowy z przyłączami gazowymi, gotowy do instalacji w komorze próżniowej „D” – 20 pkt Kryterium dodatkowa możliwość sterowania z zewnętrznego komputera oraz poprzez sieć „E” – 10 pkt Kryterium dodatkowy reduktor gazu roboczego do instalacji butli „F” – 5 pkt Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów: C + D + E + F |
| Miejsce składania ofert: | Ofertę należy przesłać (w jeden z niżej wskazanych sposobów): - na adres Zamawiającego 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7, - e-mail: zp@ncbj.gov.pl ( skan oferty), - faxem na nr 22 273 1630 |
| Forma złożenia ofert: | 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: a) Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do ogłoszenia, 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych |
| Termin złożenia ofert: | Do 22.02.2017 r. |
| ( podpis Zamawiającego) |

Załącznik nr 1 do OZ/2/2017

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

...........................................................

......................................................................                                                    (miejscowość i data)

( miejsce wykonywania działalności)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę kontrolera dozowania gazów w modzie impulsowym  do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł) |

2.  Oferuję dodatkowy system czterozaworowy z przyłączami gazowymi, gotowy do instalacji w komorze próżniowej:                                                                              tak/nie   *)  niepotrzebne skreślić

3.  Oferuję dodatkową możliwość sterowania z zewnętrznego komputera oraz poprzez sieć:  tak/nie *)  niepotrzebne skreślić

4.  Oferuję dodatkowy reduktor gazu roboczego do instalacji butli:       tak/nie  *)  niepotrzebne skreślić

5.  Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu.

6.  Oświadczam, że oferowany okres gwarancji  wynosi ................ lat.

7. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

8. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

9.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

11. Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

..............................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)