# Załącznik nr 1 do OZ/18/2017

Specyfikacja techniczna

| Parametr | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ i producent |  |
| 1 | Wielkość matrycy | 17 cali |  |
| 2 | Złącze | HDMI oraz USB (umożliwiające szczelne podłączenie przewodów) |  |
| 3 | Rozdzielczość | nie gorsza niż 1280x1024 |  |
| 4 | Jasność | nie gorsza niż 350 cd/m^3 |  |
| 5 | Kontrast | nie gorszy niż 1000:1 |  |
| 6 | Kąt widzenia w poziomie i pionie | nie mniejszy niż 170 stopni |  |
| 7 | Ilość kolorów | nie mniej niż 16 milionów |  |
| 8 | Zasilanie monitora | w zakresie DC 12-24V |  |
| 9 | Klasa szczelności monitora | nie gorsza niż IP66 |  |
| 10 | Ekran dotykowy: | typ PCT USB |  |
| 11 | Obudowa monitora | - stal nierdzewna, z otworami umożliwiającymi montaż |  |
| 12 | Zakres temperatury pracy: | od -20 do +60°C |  |
| 13 | W zestawie dołączony przewód USB (umożliwiający działanie ekranu dotykowego) oraz przewód HDMI o parametrach | - długość 2 metry, - kompatybilne z monitorem zapewniające stopień szczelności połączenia z monitorem nie gorszy niż IP66 |  |
| 14 | Dołączony przewód zasilania monitora | zapewniające stopień szczelności połączenia z monitorem nie gorszy niż IP66 |  |
| 15 | Waga monitora | nie większa niż 8 kg |  |

Załącznik nr 2 do OZ/18/2017

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)                                                 ...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę monitora przemysłowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składam niniejszą ofertę

1. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł) |

2.  Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie i warunkach  określonych w ogłoszeniu.

3. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

5.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

7. Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , e-mail *)

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

..............................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)