Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

AZP.273.108 i 109.2020

# Specyfikacja techniczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mat grzejnych i kontrolera mat grzejnych.

- Specyfikacja mat grzejnych do realizacji procesów technologicznych

| Parametr/Element | Wymagany |
| --- | --- |
| Typ, model, producent |  |
| Ilość mat grzejnych | Min. 4 |
| Moc maty 1 | 250W |
| Długość maty 1 | 2m |
| Moc maty 2 | 400W |
| Długość maty 2 | 4m |
| Moc maty 3 | 1000W |
| Długość maty 3 | 7,5m |
| Moc maty 4 | 1175W |
| Długość maty 4 | 9m |
| Typ maty grzejnej | Taśma grzejna w oplocie stalowym |
| Typ złącza zasilającego matę | RST |
| Napięcie pracy | W zakresie od 24 do 230V |
| Miejsce instalacji | Na dostosowanym stanowisku |
| Stanowisko do instalacji mat grzejnych | Metalowe, o powierzchni prostokątnej o wymiarach 1x2m, Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100 mm; 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28 w rastrze 50 mm w najwyższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku, wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym. Nogi stanowiska: okrągłe z dokładną regulacją za pomocą połączenia z ramą nośną, kołnierz przy nodze do ochrony mocowania przyłączy mat grzejnych oraz termopar. |
| Odporność cieplna stanowiska do instalacji mat grzejnych | Praca w zakresie od 20 do 500°C |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |

- Specyfikacja kontrolera mat grzejnych

| Parametr/Element | Wymagany |
| --- | --- |
| Typ, model, producent |  |
| Napięcie zasilania / pracy | 230V AC, 50Hz, |
| Ilość obsługiwanych mat grzejnych | Minimum 4 |
| Ilość obsługiwanych zewnętrznych blokad | Minimum 4 |
| Typ złącza do przyłączania mat grzejnych | RST |
| Ilość kontrolowanych stref grzania | Od 1 do 4, minimalny zakres |
| Ilość obsługiwanych termopar | Od 1 do 4, minimalny zakres |
| Typ termopary | K |
| Długość termopary | Minimum 7 m |
| Liczniki czasu grzania | Minimum 4, niezależne od siebie |
| Zakres kontrolowanych temperatur | Wymagany minimalny zakres od 50 do 1200°C |
| Sposób sterowania temperaturą | Całkowicie automatyczna w oparciu o algorytmy PID |
| Sterowanie procesem | Czasowe, temperaturowe, definiowane zależności czasowo-temperaturowe (RAMP) |
| Tryby pracy | Odliczanie czasu, ręczny |
| Zdalne sterowanie | RS232/485, Ethernet |
| Protokół komunikacyjny | MODBUS-TCP |
| Interfejs z użytkownikiem | Dotykowy wyświetlacz TFT, rozmiar minimum 7” |
| Wymiary zewnętrzne | Umożliwiające instalacji w szafie 19” |
| Waga całkowita | Nie większa niż 21kg |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

AZP.273.108 i 109.2020

....................................................................

FORMULARZ OFERTY

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………                                      ...........................................................

(miejscowość i data)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę mat grzejnych i kontrolera mat grzejnych zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu do zaproszenia do składania ofert za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................PLN) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... ......................................................................................PLN) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym  (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

- Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam/ przewiduję powierzyć podwykonawcom *).

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………...............................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik A do formularza ofertowego

AZP.273.108 i 109.2020

Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń

- Specyfikacja techniczna zaoferowanych mat grzejnych do realizacji procesów technologicznych

| Parametr/Element | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ, model, producent |  |
| Ilość mat grzejnych | Min 4 |  |
| Moc maty 1 | 250W |  |
| Długość maty 1 | 2m |  |
| Moc maty 2 | 400W |  |
| Długość maty 2 | 4m |  |
| Moc maty 3 | 1000W |  |
| Długość maty 3 | 7,5m |  |
| Moc maty 4 | 1175W |  |
| Długość maty 4 | 9m |  |
| Typ maty grzejnej | Taśma grzejna w oplocie stalowym |  |
| Typ złącza zasilającego matę | RST |  |
| Napięcie pracy | W zakresie od 24 do 230V |  |
| Miejsce instalacji | Na dostosowanym stanowisku |  |
| Stanowisko do instalacji mat grzejnych | Metalowe, o powierzchni prostokątnej o wymiarach 1x2m, Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100 mm; 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28 w rastrze 50 mm w najwyższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku, wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym. Nogi stanowiska: okrągłe z dokładną regulacją za pomocą połączenia z ramą nośną, kołnierz przy nodze do ochrony mocowania przyłączy mat grzejnych oraz termopar. |  |
| Odporność cieplna stanowiska do instalacji mat grzejnych | Praca w zakresie od 20 do 500°C |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |

- Specyfikacja techniczna zaoferowanego kontrolera mat grzejnych

| Parametr/Element | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ, model, producent |  |
| Napięcie zasilania / pracy | 230V AC, 50Hz, |  |
| Ilość obsługiwanych mat grzejnych | Minimum 4 |  |
| Ilość obsługiwanych zewnętrznych blokad | Minimum 4 |  |
| Typ złącza do przyłączania mat grzejnych | RST |  |
| Ilość kontrolowanych stref grzania | Od 1 do 4, minimalny zakres |  |
| Ilość obsługiwanych termopar | Od 1 do 4, minimalny zakres |  |
| Typ termopary | K |  |
| Długość termopary | Minimum 7 m |  |
| Liczniki czasu grzania | Minimum 4, niezależne od siebie |  |
| Zakres kontrolowanych temperatur | Wymagany minimalny zakres od 50 do 1200°C |  |
| Sposób sterowania temperaturą | Całkowicie automatyczna w oparciu o algorytmy PID |  |
| Sterowanie procesem | Czasowe, temperaturowe, definiowane zależności czasowo-temperaturowe (RAMP) |  |
| Tryby pracy | Odliczanie czasu, ręczny |  |
| Zdalne sterowanie | RS232/485, Ethernet |  |
| Protokół komunikacyjny | MODBUS-TCP |  |
| Interfejs z użytkownikiem | Dotykowy wyświetlacz TFT, rozmiar minimum 7” |  |
| Wymiary zewnętrzne | Umożliwiające instalacji w szafie 19” |  |
| Waga całkowita | Nie większa niż 21kg |  |

_______________________________

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy/

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

AZP.273.108 i 109.2020

# WZÓR UMOWY  Nr  AZP.271.......2020.S

W dniu                               2020 r.  w Otwocku zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043, zwanym dalej Zamawiającym

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………..

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert,

……………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………. z siedzibą ………………………………..., NIP: …………………………..REGON:

…………………… zwanym dalej  Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa mat grzejnych i kontrolera mat grzejnych.

- Szczegółowy opis parametrów zasilacza określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się  do  realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie –………………. od dnia zawarcia umowy.

- Dostarczone urządzenia  muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia.

§ 3

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Cena i warunki płatności

§ 4

      - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 cenę oferty tj. kwotę netto ………………. zł (słownie złotych: ……………………………) plus podatek VAT 23 %, łącznie brutto …………………….. zł (słownie złotych: ………………………………….) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

      - Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 3.

      - Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Cena obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania umowy, a w szczególności: cenę urządzeń, koszty transportu oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji .

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy, w ramach mechanizmu podzielonej płatności (zwanego dalej „Mechanizmem Split Payment”) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawą VAT”).

      - Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia należnego mu na podstawie umowy:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment;

- jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (zwanym dalej „Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

      - W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniać warunków określonych w ust. 6, opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty.

Warunki gwarancji i serwisu

§ 5

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń
na okres ………………………… miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru, zgodnie z § 3.

Kary umowne

§ 6

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Opóźnienie w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej nie powoduje naliczania kar umownych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty naliczonej kary umownej z ceny, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ustalonej ceny, naliczane od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

Postanowienia końcowe

§ 7

- W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA					            	ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy AZP.271……..2020.S

Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń

- Specyfikacja techniczna zaoferowanych mat grzejnych do realizacji procesów technologicznych

| Parametr/Element | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ, model, producent |  |
| Ilość mat grzejnych | Min 4 |  |
| Moc maty 1 | 250W |  |
| Długość maty 1 | 2m |  |
| Moc maty 2 | 400W |  |
| Długość maty 2 | 4m |  |
| Moc maty 3 | 1000W |  |
| Długość maty 3 | 7,5m |  |
| Moc maty 4 | 1175W |  |
| Długość maty 4 | 9m |  |
| Typ maty grzejnej | Taśma grzejna w oplocie stalowym |  |
| Typ złącza zasilającego matę | RST |  |
| Napięcie pracy | W zakresie od 24 do 230V |  |
| Miejsce instalacji | Na dostosowanym stanowisku |  |
| Stanowisko do instalacji mat grzejnych | Metalowe, o powierzchni prostokątnej o wymiarach 1x2m, Płyta bazowa z otworami systemowymi D28 w rastrze 100 mm x 100 mm; 3-rzędowy schemat otworów na krawędziach stołu z otworem systemowym D28 w rastrze 50 mm w najwyższym rzędzie oraz dodatkowo raster 100 mm w środku, wszystkie otwory systemowe z zagłębieniem ochronnym. Nogi stanowiska: okrągłe z dokładną regulacją za pomocą połączenia z ramą nośną, kołnierz przy nodze do ochrony mocowania przyłączy mat grzejnych oraz termopar. |  |
| Odporność cieplna stanowiska do instalacji mat grzejnych | Praca w zakresie od 20 do 500°C |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |

- Specyfikacja techniczna zaoferowanego kontrolera mat grzejnych

| Parametr/Element | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ, model, producent |  |
| Napięcie zasilania / pracy | 230V AC, 50Hz, |  |
| Ilość obsługiwanych mat grzejnych | Minimum 4 |  |
| Ilość obsługiwanych zewnętrznych blokad | Minimum 4 |  |
| Typ złącza do przyłączania mat grzejnych | RST |  |
| Ilość kontrolowanych stref grzania | Od 1 do 4, minimalny zakres |  |
| Ilość obsługiwanych termopar | Od 1 do 4, minimalny zakres |  |
| Typ termopary | K |  |
| Długość termopary | Minimum 7 m |  |
| Liczniki czasu grzania | Minimum 4, niezależne od siebie |  |
| Zakres kontrolowanych temperatur | Wymagany minimalny zakres od 50 do 1200°C |  |
| Sposób sterowania temperaturą | Całkowicie automatyczna w oparciu o algorytmy PID |  |
| Sterowanie procesem | Czasowe, temperaturowe, definiowane zależności czasowo-temperaturowe (RAMP) |  |
| Tryby pracy | Odliczanie czasu, ręczny |  |
| Zdalne sterowanie | RS232/485, Ethernet |  |
| Protokół komunikacyjny | MODBUS-TCP |  |
| Interfejs z użytkownikiem | Dotykowy wyświetlacz TFT, rozmiar minimum 7” |  |
| Wymiary zewnętrzne | Umożliwiające instalacji w szafie 19” |  |
| Waga całkowita | Nie większa niż 21kg |  |

_______________________________

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy/