# Zał. A do formularza ofertowego

AZP.270.24.2020

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr Oferowany | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokowydajny serwer rakowy 1U o minimalnych parametrach: Rodzaj urządzenia Serwer rakowy 1U, budowa modułowa Uwagi dodatkowe Całość montowana i dystrybuowana przez jednego dystrybutora. Całość złożona z wysokiej jakości komponentów typowych dla serwerów. Obudowa serwerowa Rozmiar obudowy 1U Kieszenie na dyski 8 x 2.5" hot-swap SAS/SATA drive bay; wyłącznie SAS lub enterprise SATA HDD. Kieszenie wyposażone są w ramki do instalowania dysków. Tylna płytka z magistralą możliwość podłączenia do 6 x 2.5" dysków SAS3/SATA3 HDD/SSD i 2 x dysków SAS3/SATA3/NVMe Wentylatory 4 szt. (40 x 56 mm.) Wentylatory wyposażone są w regulator obrotów. Szyny Zespół szyn do zamocowania w szafie rakowej. Każdy zespół szyny składa się z dwóch części: wewnętrzna szyna, która jest mocowana bezpośrednio do obudowy i zewnętrzna szyna, która jest mocowana bezpośrednio do szafy. Szyna zewnętrzna wydłuża się z 25.6" do 33.05". Dodatkowe właściwości obudowy 2 przyciski: wł/wył, Reset 5 diod: zasilania, aktywności dysków, aktywności karty sieciowej 1, aktywności karty sieciowej 2, informacyjna (przegrzanie, uszkodzenie wentylatora, uszkodzenie zasilacza) Miejsce na 2 redundantne zasilacze Zasilacz 1U Redundant 750W (200-240V) Wydajność zasilacza 94% Certyfikat zasilacza 80 PLUS Platininum Certified Płyta główna Liczba podstawek pod procesory 1 Wymiary pasujące do obudowy Sloty pamięci RAM 6 x 288-pin DDR4 DIMM Obsługiwana pamięć RAM RDIMM: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB; LRDIMM: 32GB, 64GB; 3DS LRDIMM: 64GB, 128GB Napięcie modułów pamięci 1.2V Grafika Dedykowana, zintegrowana z płyta główną, wykorzystywana w serwerowych płytach głównych Porty Sata 10 x SATA3 Porty Lan 2 x RJ45 10GBase-T Porty USB 7 x USB 2.0 (2 z tyłu, 5 łączy na płycie) 5 x USB 3.0 (2 z tyłu, 2 łącza na płycie, 1 x Typ A) Wyjście video 1 x VGA Porty COM 2 (1 x z tyłu, 1 x łącze na płycie) Sloty PCI-E 1 x PCI-E 3.0 x 8 1 x PCI-E 3.0 x 32 M.2 Interfejs PCI-E 3.0 x4 i SATA FormFactor: 2280,22110 Typ BIOS-u UEFI Procesor Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.90 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 35.29 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 27869 pkt (Passmark CPU Mark) Liczba rdzeni 18 Liczba wątków 36 Wspierana pamięć DDR4-2666 Architektura 64b Obsługa pamięci ECC Tak Układ graficzny Nie posiada TDP ok. 200W Informacje dodatkowe dotyczące procesora Procesor musi pasować do płyty głównej i być z nią zgodny Chłodzenie dla procesora radiator Cechy Pasywne, dostosowane do rodzaju zastosowanego procesora i parametru TDP dla procesora oraz obudowy Pamięć Typ DDR4 Pojemność 64 GB Szybkość 2666 Mbps Rodzaj ECC LRDIMM CL 19 Napięcie 1,2 V Liczba modułów 6 Łączna pojemność całej zainstalowanej pamięci 384 GB Uwagi dodatkowe Pamięci muszą pasować do płyty głównej i być z nią zgodne Kontroler RAID Rodzaj urządzenia kontroler pamięci masowej SAS-3 Cechy mechaniczne niskoprofilowa karta PCIe 3.0 pasująca do płyty głównej i obudowy Typ interfejsu SAS 1,5, 3.0, 6.0 i 12Gb/s Maksymalna liczba podłączonych urządzeń 8 Raid RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 Zainstalowana pamięć cache 2GB 1866MHz DDR3 Informacje dodatkowe Sprzęt wyposażony we własny procesor I/O Zaawansowane usługi konfiguracji i zarządzania macierzami Autonegocjacja Obsługa protokołów: SSP, SMP, STP i SATA Dysk twardy Pojemność twardego dysku 2400 GB Szybkość obrotowa 10000 RPM Typ dysku twardego 2.5" Standardowe rozwiązania komunikacyjne SAS Cache 256 MB Średnie opóźnienie 2.9 ms Transfer(Średnica zewnętrzna do wewnętrznej) 270 do 117 MB/s Wstrząsy podczas pracy (11ms) 40 Gs Wstrząsy podczas przechowywania (2ms) 400 Gs Wibracje podczas pracy (<500Hz) 0.5 Gs Stopa błędów przy odczycie 1 na 10E16 Liczba dysków 7 szt. Dysk SSD Interfejs PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 Obudowa M.2 (2280) Pojemność 1TB Obsługa TRIM Tak Wsparcie dla S.M.A.R.T Tak Odśmiecanie Tak, algorytm automatycznego oczyszczania pamięci Szyfrowanie Tak, 256-bitowe szyfrowanie AES (Klasa 0), TCG / Opal IEEE1667 (Dysk szyfrowany) Tryb uśpienia Tak Odczyt sekwencyjny do 3500MB/s Zapis sekwencyjny do 2700MB/s Odczyt losowy (4KB, QD32) do 500000 operacji/s Zapis losowy (4KB, QD32) do 500000 operacji/s Średni czas bezawaryjnej pracy 1,5 mln godz Odporność na wstrząsy 1,500 G / 0,5 ms Liczba dysków SSD 1 Karta rozszerzenia magistrali PCIe - riser card zgodna z płytą główną i obudową Interfejs wejściowy PCIe x16 Interfejs wyjściowy 2 x PCIe x16 Informacje dodatkowe Interfejsy wyjściowe ustawione prostopadle do wejściowego Rozmiar 1U Przeznaczenie Umożliwia podłączenie 2 kart PCIe równolegle do płyty głównej Karta rozszerzenia magistrali PCIe - riser card zgodna z płytą główną i obudową Interfejs wejściowy PCIe x8 Interfejs wyjściowy 1 x PCIe x8 Informacje dodatkowe Interfejs wyjściowy ustawiony prostopadle do wejściowego Rozmiar 1U Przeznaczenie Umożliwia podłączenie karty PCIe równolegle do płyty głównej Dodatkowy wentylator Rozmiar L x W x H (mm) 40 x 40 x 56 Prędkość 13000 rpm/11000 rpm Dodatkowe wymagania Pasuje do zastosowanej obudowy kontrola obrotów ilość 2 szt. Informacja dodatkowa Po zamontowaniu dodatkowych wentylatorów obudowa będzie wyposażona w 6 szt. wentylatorów Kabel SATA Rodzaj zmiana sygnału mSAS HD na 4 x SATA (75/75/90/90 cm) Ilość 2 szt. Gwarancja 36 miesięcy door-to-door Advanced Replacement | Nazwa/Producent/Model Parametry: Producent/symbol Producent/symbol Producent/symbol Producent/symbol Producent/symbol Producent/symbol Producent/nazwa modelu dysku Producent/symbol Producent/symbol Producent/symbol Producent/symbol Producent/symbol | ……………….…………….. ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………. ……………………………... …………………………….. …………………………….. ……………………………... ……………………………... |  |  |  |  |
| ! | Uwaga: Testy wydajnościowe na podstawie stron www: - dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 30.03.2020: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php i “Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 30.03.2020 http://www.cpu-monkey.com/en - dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 30.03.2020: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ W przypadku komputerów i monitorów, wszystkie porty we/wy muszą znajdować się w obudowie urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczanie przejściówek/zewnętrznych urządzeń, chyba że zapisano to wprost w powyższej specyfikacji. |  |  |  |  |  |  |