Załącznik Nr 1 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Dotyczący robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu ogrodzenia terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku na wskazanych odcinkach.

Adres Inwestycji: 	Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 – wymagania ogólne

45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Spis treści

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3

II. UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 	3

III. OPIS WYMAGAŃ	3

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.Wymaganie w stosunku do przedmiotu zamówienia	4

2.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	5

V.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Obowiązujące przepisy	5

2.  Załączniki	5

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku przy ulicy Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku. Zamówienie obejmuje zamówienie podstawowe i opcję.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji.  Zamawiający uzależnia  skorzystanie z prawa opcji od posiadania środków przez Zamawiającego.

1.  Zamówienie podstawowe obejmuje:

1.1. Opracowanie koncepcji wykonania remontu ogrodzenia.

1.2. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji wykonanie remontu ogrodzenia na odcinkach A-B i C-D.

Termin realizacji zamówienia podstawowego do  15.12.2015

2. Zamówienie opcjonalne obejmuje zwiększenie zakresu planowanego remontu w ramach zamówienia podstawowego  części ogrodzenia –przewidywana ilość 1000 mb. Jest to wielkość szacunkowa do ustalenia ceny oferty.

Podstawą do realizacji zamówienia opcjonalnego będzie złożenie przez Zamawiającego odrębnego zamówienia. Zamówienie opcjonalne  może być realizowane w częściach wskazanych w dokumentacji przetargowej. Podstawą do rozliczenia za wykonane zamówienie opcjonalne będzie cena za 1m  bieżący remontu ogrodzenia wskazana w formularzu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia opcjonalnego do 15.12.2015r.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe.

- UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

- Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

- Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach prac górniczych - Zagospodarowywany teren nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków. Działka nie jest położona na terenie prac górniczych.

- Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie.

- Wykonawca w trakcie prowadzonych prac zapewni ciągłość ogrodzenia poprzez ogrodzenie tymczasowe – w rejonie prowadzonych prac. Jest to warunek konieczny ze względu na obowiązujące przepisy.

- OPIS WYMAGAŃ

- W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca  zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących prac projektowych i robót:

  - Opracowania koncepcji wykonania remontu ogrodzenia. Koncepcja musi zawierać informacje z zakresu rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych nowego ogrodzenia. Koncepcja podlega akceptacji Zamawiającego.

  - Na podstawie zaakceptowanej koncepcji Wykonanie remontu ogrodzenia na odcinkach A-B i  C-D (zgodnie z załącznikiem nr 1).

  - Przy realizacji dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podmurówki.

  - Należy wykonać demontaż istniejącego ogrodzenia w miejscach, gdzie jest to konieczne z uwagi na jego zły stan techniczny. Demontaż należy przeprowadzić całościowo na fragmentach, gdzie ogrodzenie nie ma podmurówki. W miejscach gdzie istniejące cokoły są betonowe dopuszcza się ich pozostawienie z naprawą uszkodzeń i wykonaniem  nowego tynku na cokole – tynk mozaikowy w kolorze do ustalenia z zamawiającym. Jako ubytki rozumie się min. braki  w betonie, wystające elementy zbrojenia i inne. Sposób naprawy należy uwzględnić szczegółowo w dokumentacji.  Nie dopuszcza się pozostawienia istniejących  słupów , zarówno stalowych jak i betonowych czy murowanych. W miejscach gdzie pozostanie istniejąca podmurówka ogrodzenia należy zamontować nowe słupki i pozostałe elementy ogrodzenia zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

  - Plan ogrodzenia przedstawia załącznik graficzny nr 1 do PFU.

Na planie oznaczono zakres całego ogrodzenia z podziałem na 4 rodzaje/ elementy

Ogrodzenie oznaczone jako niebieskie A-B-C-E-F-G-H-A.

Ogrodzenie oznaczone jako zielone  C-D

Ogrodzenie oznaczone jako fioletowe  D-E – ogrodzenie wyremontowane

Bramy i furtki oznaczone jako czerwone.

- Ogrodzenie powinno spełniać następujące parametry:

  - Wysokość 250 cm, długość ogrodzenia około 3020 m, wyposażone w cztery bramy o szerokości około 6,20 m i  furtki obok bram o szerokości 1.15 m (realizacja nie obejmuje istniejących bram). W zakresie zadania należy uwzględnić powiązanie z istniejącymi bramami, bez wymiany samych bram.

  - Podwalina – cokół  wystający ponad teren na wysokość minimum 20 cm – betonowy wylewany na miejscu , lub prefabrykowany.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymaganie w stosunku do przedmiotu zamówienia:

  - Wymagania dotyczące architektury budowli:

    - Łączna wysokość ogrodzenia 250 cm

    - Podwalina  betonowa  prefabrykowana  lub żelbetowa z betonu B-20 o grubości 25 cm i dla obu wariantów  wysokości  ponad poziom terenu co najmniej  20 cm

    - Na odcinkach A-B-C-E-F-H-A ogrodzenie na słupkach stalowych z siatki plecionej z drutu 3,0/4,1mm ( tolerancja +/- 0,2 mm) powlekanej PCV o oczku 50x50 mm (tolerancja +/- 3,0 mm), linka naciągowa napinająca fi 3,0/4,1 oc/PVC w 4 rzędach. Na tych odcinkach występują zarówno miejsca gdzie istniejące ogrodzenie posiada cokół jak i miejsca gdzie cokołu nie ma. Łączna długość tych odcinków to około 2810 mb.

    - Na odcinku C-D ogrodzenie na słupkach stalowych z paneli ogrodzeniowych z drutu grubości 5 mm ocynkowanego i malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Łączna długość tego odcinka to około 210 mb.

    - Słupy pośrednie fi 60x2 L-2900 + podwójny wysięgnik fi 48 L-400 mm całość cynkowana i malowana proszkowo Słupy początkowe, Końcowe i narożne - profil 120x120x4 L-3000 całość cynkowana i malowana proszkowo.

    - Na słupach zamontowany wysięgnik podwójny Y-kształtny  (długość odkos 40 cm i pod kątem 90 stopni) z zamontowanymi prowadzącymi drutami ostrzowymi żyletkowymi typu medium. Wysięgnik wypełniony zasiekiem spiralnym z drutu ostrzowego  450mm typu concertina

    - Kolor ogrodzenia – szary RAL 7024

  - Roboty do wykonania:

    - Usunięcie zieleni i innej roślinności w pasie od 3,0-5,0 m po stronie NCBJ – dotyczy roślinności nie wymagającej pozwoleń administracyjnych.

Uwaga :

W pierwszej kolejności należy wykonać ogrodzenie na odcinku A-B (strona zachodnia) o długości 650mb oraz ogrodzenie na odcinku C-D o długości 210 mb. Pozostałe odcinki będą ustalane na bieżąco z zamawiającym w trakcie realizacji w ramach opcji.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, zostały podane w specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do PFU.

2.2. Na wykonane roboty, Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji na okres 36 miesięcy.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Działka położona przy ul. Andrzeja Sołtana 7. Na terenie działki znajdują się budynki Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Teren nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, wjazd i dojście na teren działki z ulicy Sołtana 7. Dojście i dojazdy w obrębie działki o nawierzchni utwardzonej. Teren działki ogrodzony, zagospodarowany i zabudowany. Na terenie działki znajdują się sieci i przyłącza uzbrojenia podziemnego. Teren działki płaski. Na terenie działki występuje zieleń wysoka. Działka nie jest położona na terenach górniczych.

- Przy realizacji  należy stosować obowiązujące przepisy, tym:

1.1. ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm.),

1.3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),

1.4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),

1.5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 – tekst jednolity),

1.6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

1.7. ustawa z dnia 16 kwietnia 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),

1.8. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),

1.9. inne przepisy i normy budowlane, związane z planowaną inwestycją,

1.10.materiały użyte do budowy obiektu powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa (powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

Wszystkie prace należy wykonywać kierując się obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Załączniki:

  - Plan przebiegu ogrodzenia terenu NCBJ.