AZP.270.66.2020

Załącznik nr 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa ulicy Andrzeja Sołtana w Otwocku na długości L=109 mb (odcinek od bramy wjazdowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych  do granicy działki nr ew. 17 obręb 257) wraz z budową przyłącza kanalizacji kablowej.

- Przedmiot zamówienia:

- Przebudowa ulicy Andrzeja Sołtana  w Otwocku na długości L=109 mb (odcinek od bramy wjazdowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych  do granicy działki nr ew. 17 obręb 257) wraz z budową przyłącza kanalizacji kablowej (odc. od  0+660 km do 0+769 km):

  - Projektowany zakres przedsięwzięcia oraz opis przyjętego rozwiązania technicznego:

Odcinek ul. Andrzej Sołtana będący przedmiotem niniejszego postępowania zlokalizowany jest na działce o nr ew. 17 obr. 257 w Otwocku będącej w użytkowaniu wieczystym Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Stanowi on główny dojazd do Narodowego Centrum Badań Jądrowych „Świerk”.

W stanie istniejącym ul. A. Sołtana zlokalizowana na terenie NCBJ jest drogą utwardzoną, o nawierzchni bitumicznej, w złym stanie technicznym. W ulicy zlokalizowane są urządzenia infrastruktury technicznej tj. podziemna linia telekomunikacyjna, podziemna i napowietrzna linia energetyczna.

Zakres prac obejmuje wykonie przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 109 m i szerokości 6,0 m ograniczonej krawężnikiem drogowym wystającym 15x30x100 cm oraz poboczem z mieszanki niezwiązanej kruszywem C 90/3 grubości 3 cm i szerokości 0,75 m.

Na przebudowywanym odcinku przyjęto przekrój daszkowy 2%. Projektowaną niweletę nawierzchni jezdni zaprojektowano dowiązując się do rzędnych istniejących nawierzchni oraz poziomu istniejących zjazdów.

Po stronie zachodniej jezdni przewidziano wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchni bitumicznej. Chodnik z jednej strony ograniczony będzie krawężnikiem betonowym o wym. 15x30x100 cm zaś z drugiej obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm. Pochylenie chodnika wynosi standardowo 2%.

W stanie istniejących po stronie wschodniej jezdni wybudowane w 2019 roku zostały trzy zjazdy z betonowej kostki brukowej na nowy parking NCBJ o łącznej powierzchni ok. 120 m2 (zjazdy nie są naniesione na dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego postepowania). W ramach ceny ofertowej należy przewidzieć regulację wysokościową ww. zjazdów do poziomu nowoprojektowanej niwelety drogi                   ul. A. Sołtana.

Zakres prac obejmuje również wykonanie przyłącza kanalizacji kablowej.w poboczu ul. A. Sołtana na długości ok. 116 mb.

  - Projektowane konstrukcje nawierzchni:

- jezdnia ( z nową podbudową – odc. od  0+754 do 0+769):

4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W

7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P

20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60%

- jezdnia ( na istniejącej podbudowie – odc. od  0+660 do 0+754):

4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W

7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P

–      – warstwa wzmacniająco-usztywniająca z geosiatki

5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC22P 125 kg/m2

–    – istniejąca nawierzchnia (frezowanie istn. asfaltu 3 cm), podbudowa istniejąca

- chodnik:

6 cm –   betonowa kostka brukowa,

3 cm – warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4

15 cm –  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3

- zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W

7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P

20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60%

- zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

8 cm –   betonowa kostka brukowa,

3 cm – warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4

20 cm –  warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3

15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60%

  - Podstawowe parametry techniczne przyłącza kanalizacji kablowej:

- kanał technologiczny z rur HDPE 110/6,3  - 116 mb,

- złączka do rur fi 110 – 24 kpl.

- studnia kablowa SKR-1 z kompletną rama i pokrywą typu ciężkiego – 3 szt.

1.4. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. następujące asortymenty robót:

1) roboty przygotowawcze

2) rozbiórka istniejących nawierzchni,

3) roboty ziemne,

4) budowa przyłącza kanalizacji kablowej,

5) ustawienie krawężników betonowych szarych o wym. 15 x 30 cm

6) ustawienie obrzeży betonowych szarych o wym.  8 x 30 cm

7) wykonanie nawierzchni ulicy,

8) regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej,

9) regulacja wysokościowa armatury urządzeń podziemnych do poziomu sąsiednich

nawierzchni,

10) utylizacja odpadów

2.   Wytyczne do wykonania i wyceny robót :

2.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 695, 1086), z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215).

2.2. Szczegółowy zakres robót określa: Dokumentacja projektowa tj.:

- Projekt budowlany TOM II – projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa dla zadania „Przebudowa ul. Andrzeja Sołtana wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego w Otwocku”,

- Dokumentacja budowlana na wykonanie przyłącza kanalizacji kablowej odcinek kanał technologiczny – istniejąca kanalizacja NCBJ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa ul. Andrzeja Sołtana wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego w Otwocku”,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania: „Wykonanie przyłącza kanalizacji kablowej odcinek kanał technologiczny – istniejąca kanalizacja NCBJ”,

- Przedmiar robót dla zadania: „Przebudowa ulicy Andrzeja Sołtana w Otwocku na długości L=109 mb (odcinek od bramy wjazdowej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych  do granicy działki nr ew. 17 obręb 257)”,

- Przedmiar robót dla budowy przyłącza kanalizacji kablowej w ul. Sołtana w Otwocku,

Uwaga nr 1

Załączony projekt budowlany określone w pkt. 2.2. ust 1) uwzględnia szerszy zakres prac do wykonania niż Przedmiot zamówienia określony w niniejszym postępowaniu przetargowym. Zakres prac objętych postępowaniem obejmuje wykonanie wszystkich robót branży drogowej na odc. od  0+660 km do 0+769 km.

Uwaga nr 2

Wykonawca jest zobowiązany do analizy całości dokumentacji projektowej załączonej przez Zamawiającego do niniejszego postępowania, poprzez wykonanie własnej wyceny zadania.

Przedstawione przedmiary mają charakter pomocniczy i są materiałami wyjściowymi dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wyceny zadania.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku nie zgłoszonych rozbieżności w przedmiarach przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W ofercie cenowej należy uwzględnić całość zakresu prac określonego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

2.3. W cenie oferty wykonania robót Wykonawca winien uwzględnić całkowity koszt wykonania  przedmiotowych robót tj. koszt robocizny, zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem niżej określonych elementów cenotwórczych takich jak np.:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego,

- protokolarnego przekazania terenu budowy,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

- zorganizowanie,  a następnie zlikwidowanie zaplecza budowy,

- zainstalowanie dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia  w okresie realizacji robót,

- ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych  wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

- zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- na żądanie Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

- oznakowanie terenu budowy,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru,

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy,

- koordynowanie robót podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawców),

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich  zniszczeniem,

- usunięcia wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji z urządzeniami podziemnymi po ich zidentyfikowaniu, zgłoszeniu w porozumieniu z Zamawiającym,

- protokolarnego zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych  i zamiennych,

- udzielenie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty,

- usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi i gwarancji,

- przywrócenia miejsca prowadzenia robót do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie właściwych warunków  bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21 a – Prawo Budowlane),

- koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszt wykonania tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej,

- koszt zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie wykonywanych robót, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy. W przypadkach niezbędnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas trwania inwestycji. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie  tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- koszty odbiorów przez Instytucje zewnętrzne zgodnie z odpowiednimi przepisami,

- koszty związane z rozbiórką istniejących nawierzchni chodników i zjazdów i wywozem ich z terenu budowy samochodami samowyładowczymi.

- koszty związane z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych,

- koszty związane z nadzorem przez instytucje zewnętrzne prac dotyczących regulacji wysokościowej armatury urządzeń podziemnych,

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Zabezpieczenie placu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę realizacji zadania.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren robót wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać powodowania uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych następstw jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym drzewostanu znajdującego się w obszarze oddziaływania robót na czas realizacji inwestycji, a po zakończeniu inwestycji do usunięcia zabezpieczeń.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za wszystkie instalacje, urządzenia naziemne i podziemne znajdujące się na terenie objętym robotami.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania robót, przy obecności Przedstawiciela Zamawiającego tych obiektów, instalacji lub urządzeń.

W przypadku uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi przedstawicieli Zamawiającego oraz gestora danej instalacji oraz będzie z nimi współpracował w celu usunięcia usterki. Powstałe szkody usunie na własny koszt. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych znajdujących się w obszarze oddziaływania robót.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w sprawności wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, leżą po stronie Wykonawcy.

- Ochrona i utrzymanie oraz prowadzenie robót.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas trwania umowy, do momentu końcowego odbioru. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego punktu nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną.

  - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będące własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót terminowo oraz z godnie z  zasadami sztuki budowlanej.

  - Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz w przepisach technicznych.

  - Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego.

- Stosowanie się do przepisów prawa.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Materiały.

  - Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy, aprobatą techniczną lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanym przez uprawnione jednostki. Na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca wykona badania sprawdzające lub zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości. Wszystkie próbki materiałów Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie  z wymogami norm i być dopuszczony do jego wbudowania /wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego/oraz uzyskać potwierdzenie na jego wbudowanie.

  - Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań, deklaracje właściwości oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

- Odbiór robót prowadzony będzie z uwzględnieniem następujących wymagań:

  - Protokół odbioru końcowego podpisany zostanie przez Zamawiającego po uprzednim przekazaniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

  - Na siedem dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Prawidłowo wykonana dokumentacja powinna zawierać co najmniej:

- Stronę tytułową

- Spis zawartości  z numeracją stron

- Podstawę wykonania (Umowa/pozwolenie na budowę/zgłoszenie)

- Oświadczenie Kierownika robót/budowy

- Certyfikaty (Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie)

- Opis zmian

- Rysunki zamienne, uzupełniające

- Dokumentację gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania w języku polskim

- Protokoły badań

  - Całość dokumentacji posiada

- numerację stron

- ułożenie branżowe i w grupach tematycznych

- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza

- podpis kierownika na każdej stronie

- zapis wbudowano w „nazwa zadania” dla zastosowanych materiałów i urządzeń.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu spis dokumentacji powykonawczej  w wersji elektronicznej edytowalnej.