IZP.270.95.2020

Załącznik nr 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Remont pokrycia dachowego budynków R2C, R2D i 32A zlokalizowanych na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku.

- Opis przedmiotu zamówienia

- W stanie istniejącym budynki R2C, R2D i 32A zlokalizowane są we wschodniej części Narodowego Centrum Badań Jądrowych w bezpośrednim sąsiedztwie reaktora MARIA Ww. budynki zostały  zaprojektowane w latach 60-tych, a następnie wybudowane dla potrzeb powstającego reaktora MARIA.

- Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie poniższych robót:

  - demontaż obróbek blacharskich dachu,

  - demontaż rynien,

  - demontaż kominów wentylacyjnych,

  - demontaż istniejącej instalacji odgromowej,

  - demontaż istniejącego pokrycia z papy,

  - demontaż części elewacji budynku R2B i ponowny montaż po wykonaniu robót remontowych związanych z remontem dachu budynku R2C,

  - wymiana wywiewek wentylacyjnych na nowe z tworzywa sztucznego,

  - podmurowanie ściany attykowej,

  - podmurowanie podstawy wyłazu dachowego,

  - montaż kominów wentylacyjnych,

  - montaż nowego wyłazu dachowego,

  - docieplenie dachu wełna mineralna EPS 100 gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λd≤0,031 W/mK,

  - montaż przy okapie kantówek (w celu wysunięcia okapu poza lico ściany) oraz desek czołowych z tarcicy sosnowej,

  - wykonanie podbitki z blachy stalowej powlekanej trapezowej perforowanej,

  - wykonanie warstwy z papy podkładowej w klasie BROOF (t1),

  - wykonanie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej w klasie NRO – BROOF (t1),

  - montaż nowych obróbek blacharskich,

  - montaż nowych rynien oraz połączenie ich z rurami spustowymi,

  - montaż słupków asekuracyjnych na dachu,

  - wymiana drabin wyłazowych na dach na nowe,

  - oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną balustrady na dachu łącznika z budynkiem R2B,

  - wymiana instalacji odgromowej,

  - utylizacja odpadów.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa tj.:

  - Projekt budowlany remontu pokrycia dachowego budynków R2C i R2D na terenie NCBJ           w Otwocku – Świerku.

  - Projekt budowlany remontu pokrycia dachowego budynku 32A na terenie NCBJ   Otwocku – Świerku.

  - Projekt budowlany remontu budynku R2C i R2D na terenie NCBJ w Otwocku-Świerku – instalacja odgromowa,

  - Projekt budowlany remontu budynku 32A na terenie NCBJ w Otwocku-Świerku – instalacja odgromowa,

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu pokrycia dachowego budynków R2C, R2D na terenie NCBJ w Otwocku – Świerku.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla remontu pokrycia dachowego budynków 32A  na terenie NCBJ w Otwocku – Świerku.

  - Przedmiar robót – Remont dachu budynku R2C,

  - Przedmiar robót – Remont dachu budynku R2D,

  - Przedmiar robót – Remont dachu budynku 32A.

Uwaga nr 1

Wykonawca jest zobowiązany do analizy całości dokumentacji projektowej załączonej przez Zamawiającego do niniejszego postępowania, poprzez wykonanie własnej wyceny zadania.

Przedstawione przedmiary mają charakter pomocniczy i są materiałami wyjściowymi dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wyceny zadania.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku nie zgłoszonych rozbieżności w przedmiarach przedstawionych przez Zamawiającego,                     a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W ofercie cenowej należy uwzględnić całość zakresu prac określonego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia

- Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót na terenie Reaktora.

  - Każdorazowe przystąpienie do prac lub zakończenie prac ( np. przerwa obiadowa, lub rozpoczęcie/zakończenie prac danego dnia )  musi być zgłoszone do sterowni  reaktora, (zgodnie z dokumentem 01-ZR „Regulamin pracy dla obiektu reaktora MARIA”, gdzie również widnieje m.in. zapis: „Przebieg pracy na danej zmianie nadzoruje Kierownik Zmiany. Kierownik Zmiany lub Operator Reaktora mają prawo:

- nie udzielić zgody na wejście do pomieszczeń technologicznych i prowadzenia w nich prac w przypadku braku odpowiednich dokumentów i innych uwarunkowań,

- przerwać prowadzone prace, gdy są one realizowane niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami lub z powodu braku nadzoru, niezgodności z przepisami BHP lub w przypadku, gdy kontynuacja prac może być niebezpieczna dla ludzi bądź urządzeń.”)

  - Technologia prowadzenia prac (przed ich rozpoczęciem) powinna być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym.

  - Stosowana technologia prac powinna w maksymalnym stopniu ograniczać wprowadzanie pyłów i opiłków metali do wnętrza budynków.

  - Obszary w których będą wykonywane prace, a mogące generować zapylenie, powinny być izolowane od pozostałych obszarów.

  - Organizacja robót budowlanych, a w szczególności w zakresie zasilania energetycznego musi uwzględniać bezpieczeństwo istniejącej w terenie przyległym infrastruktury technicznej (prace ziemne wykonywane ręcznie), użytkowanej przez pozostałe instytucje funkcjonujące na terenie. W tym celu wymagane jest od Wykonawcy robót dokonanie szczegółowych uzgodnień dot. technologii prowadzenia robót ze Służbą Techniczną Zamawiającego.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego NCBJ, Wykonawca ma obowiązek zgłosić wszystkich pracowników, którzy będą prowadzili prace, do kierownika Działu Profilaktyki Pożarowej NCBJ w celu odbycia szkolenia odnośnie zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie obiektu reaktora MARIA.

  - Przewidziane do wykonania roboty związane z remontem budynku, zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (T.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z póź. zm.)

  - System organizacji robót powinien uwzględniać Prawo atomowe, wewnętrzne regulacje prawne dotyczące zasad funkcjonowania na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dotyczy to w szczególności: systemów przepustkowych normujących ruch osobowy i obrót materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja postępowania na wypadek pożaru,  itp.

  - Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania robót budowlanych.

  - Realizację robót należy powierzyć firmom wyspecjalizowanym w prowadzeniu prac budowlanych, a nadzór nad tymi robotami osobie posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane w danej specjalizacji.