Otwock, dnia 13.06.2018r.

Załącznik nr 1 do AZP.273.73.2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Centrala wentylacyjna na dachu bud. Nr 1

- Opis:  centrala nawiewno-wywiewna REMAK  typ AeroMaster XP06         - 1 szt.  dach.

- Termin : przegląd letni/zimowy i konserwacja -  II połowa czerwca i II połowa listopada.

- Zakres czynności serwisowych

Filtry

Wymiana filtrów na nowe raz na pół roku na koszt wykonawcy.

Nagrzewnica wodna

- kontrola nagrzewnicy i rurociągów przyłączeniowych ( wizualna)

- sprawdzenie i ewentualna likwidacja wycieków

- w przypadku stwierdzenia zabrudzenia powierzchni wymiennika nagrzewnicy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza i odpowiednich preparatów chemicznych

Chłodnica

- kontrola chłodnicy i rurociągów przyłączeniowych ( wizualna)

- sprawdzenie i ewentualna likwidacja wycieków

- sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie ilości czynnika chłodniczego

- Sprawdzenie poprawności działania regulatora prędkości obrotowej wentylatorów.

- w przypadku stwierdzenia zabrudzenia powierzchni wymiennika nagrzewnicy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza i odpowiednich preparatów chemicznych

- Sprawdzenie poprawności odprowadzania skroplin

- sprawdzenie działania przepustnic

Rekuperator

- sprawdzenie działania wymiennika obrotowego rekuperatora
- w przypadku stwierdzenia zabrudzenia powierzchni wymiennika nagrzewnicy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza i odpowiednich preparatów chemicznych

Zespoły wentylatorowe

- sprawdzenia mocowania, pozycji w stosunku do leja wlotowego , bicia itp.

- smarowanie łożysk

Instalacja elektryczna

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania , sterowania i kontroli

- pomiary elektryczne raz do roku

- sprawdzenie zadziałania zabezpieczeń urządzeń

Po sprawdzeniu działania centrali i negatywnej ocenie usunięcie drobnych usterek na koszt Wykonawcy

Koszty materiałów eksploatacyjnych wg DTR ponosi wykonawca.

- Agregat wody lodowej na dachu bud. Nr 1

- Opis:  Chiller SYSTEMAIR  typ SyScrollAir 35 CO           - 1 szt.  dach

- Termin:  letni przegląd i konserwacja - I połowa czerwca

- Zakres czynności  serwisowych

- Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia

- Sprawdzenie stanu zabrudzenia skraplacza i jego ewentualnych uszkodzeń , ew. oczyszczenie.

- Sprawdzenie historii alarmów i pracy urządzenia .

- Sprawdzenia układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania , sterowania i kontroli.

- Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Sprawdzenie zawilgocenia czynnika.

- Pomiar parametrów pracy instalacji chłodniczej(temperatury, ciśnienia) i ewentualna regulacja.

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.

- Sprawdzenie poprawności działania grzałek w karterach sprężarek.

- Pomiar natężenia prądu sprężarek, wentylatorów,  pomp obiegowych.

- Sprawdzenie pracy urządzenia na pełnym obciążeniu.

- Sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu.

- Sprawdzenie poprawności działania regulatora prędkości obrotowej wentylatorów.

Po sprawdzeniu i negatywnej ocenie usunięcie drobnych usterek na koszt wykonawcy.

Koszty materiałów eksploatacyjnych wg DTR ponosi wykonawca.

- Urządzenia  klimatyzacyjne f-my Daikin w bud. Nr 1

- Wykaz :

Pomieszczenie techniczne  nr 1.26

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FAQ100C                              - 2szt.

Zewnętrzny agregat sprężarkowy pompa ciepła grz/ch RZQG100LV1      - 2 szt.  dach

Pomieszczenie techniczne  nr 1.13

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FAQ71C                                 - 2szt.

Zewnętrzny agregat sprężarkowy pompa ciepła grz/ch RZQG71LV1        - 2 szt. 	dach

Pomieszczenie techniczne  nr 2.19

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FAQ71C                                - 2szt.

Zewnętrzny agregat sprężarkowy pompa ciepła grz/ch RZQG71LV1       - 2 szt. dach

Pomieszczenie monitoringu  nr 1.25

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FAQ71B                                - 1szt.

Zewnętrzny agregat sprężarkowy pompa ciepła grz/ch RZQG71LV1        - 1 szt.  dach

Pomieszczenie dyrektorskie  nr 3.20, 3.21

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FTXS5OJ                                 - 1szt.

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FTXS35J                                 - 1szt.

Zewnętrzny agregat sprężarkowy MULTI grz/ch 4MXS80E                         - 1 szt.  dach

Pomieszczenie dyrektorskie  nr 3.24, 3.26

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FTXS5OJ                                - 2szt.

Zewnętrzny agregat sprężarkowy MULTI grz/ch 5MXS90E                         - 1szt.  dach

Pomieszczenie dyrektorskie  nr 3.22, 3.23

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FTXS5OJ                                - 1szt.

Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna FTXS35J                                 - 1szt.

Zewnętrzny agregat sprężarkowy MULTI grz./chł.  4MXS80E                     - 1 szt.  dach

- Termin: letni przegląd i czynności serwisowe  -I połowa czerwca.

3. Zakres czynności serwisowych

- 1.Sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia.

- 2.Sprawdzenie stanu zabrudzenia skraplacza i jego ewentualnych uszkodzeń.

- 3.Oczyszczenie ,odgrzybianie, sprawdzenie poprawności działania, ewentualna wymiana filtra.

- 4.Sprawdzenie połączeń elektrycznych w obwodzie zasilania , sterowania i kontroli.

- Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej i ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

- Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.

- 7.Sprawdzenie poprawności działania grzałek w karterach sprężarek.

- 8. Sprawdzenie poprawności działania regulatora prędkości obrotowej wentylatorów.

- 9. Sprawdzenie pracy urządzenia na pełnym obciążeniu.

- 10. Sprawdzenie poprawności odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych.

- 11. Inne niezbędne czynności  zgodne z DTR urządzenia.

Po sprawdzeniu i negatywnej ocenie usunięcie drobnych usterek na koszt wykonawcy.

Koszty materiałów eksploatacyjnych wg DTR ponosi wykonawca.

# Załącznik nr 2 do AZP.273.73.2018

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)                                                 ...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu centrali klimatyzacyjnej, chillera oraz klimatyzatorów ściennych, składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu za cenę całkowitą (zgodnie z załącznikiem Nr A do formularza ofertowego):

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł) |

2.  Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie i warunkach  określonych w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy (zał. Nr 4).

3. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

5.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczam, że  wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

8. Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , e-mail *)

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

Załącznik A do formularza ofertowego

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa przeglądu | Ilość przeglądów | Cena netto w [PLN] za 1 przegląd | Wartość netto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala wentylacyjna na dachu budynku Nr 1 Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem letnim i zimowym. | 9 |  |  |
| 2 | Agregaty wody lodowej na dachu budynku Nr 1 Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym. | 5 |  |  |
| 3 | Urządzenia klimatyzacyjne (klimatyzatory) firmy Daikin Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane w trakcie przeglądu przed okresem zimowym. | 5 |  |  |
| RAZEM: |  |

...........................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

# Załącznik nr 3 do AZP.273.73.2018

.........................................

( pieczęć Wykonawcy)

…......................….........................

(miejscowość i data)

WYKAZ  OSÓB, KTORE BĘDĄ  WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu | Kwalifikacje, - uprawnienia , doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:  Do wykazu należy dołączyć  dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia dla ww. osób.

.............………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do AZP.273.73.2018

UMOWA Nr AZP.271….2018.S

W dniu                     2018r.  w Otwocku-Świerku  zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu  którego działa:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

a

oferentem  wybranym w wyniku udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego – …………………………….,  wpisaną do ……………………. prowadzonego przez …………………….pod numerem …………………., posiadającą Nr NIP: ………………..….; REGON ……………………….,  zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:   ...............................………….

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

## § 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądu centrali klimatyzacyjnej, chillera oraz klimatyzatorów ściennych, wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

## 2.	Opis przedmiotu umowy, zakres przeglądów serwisowych i konserwacji, oraz zasady ich wykonywania, zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

## § 2

## Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wg częstotliwości  określonych w  poniższej tabeli:

| Lp | Nazwa przeglądu | Opis zakresu przeglądu | Wymagany termin przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd letni | Urządzenia klimatyzacyjne (klimatyzatory) firmy Daikin | 1 raz w roku do 30 czerwca 2022r |
| 2. | Przegląd letni i zimowy | Centrala wentylacyjna na dachu budynku Nr 1 | 2 razy w roku do 30 czerwca 2022 r |
| 3. | Przegląd letni | Agregaty wody lodowej na dachu budynku Nr 1 | 1 raz w roku do 30 czerwca 2022r. |

- Do wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji Wykonawca powinien użyć tylko i wyłącznie środków zalecanych lub wskazanych przez producentów poszczególnych urządzeń (filtry, zestawy części zamiennych, środki czyszczące i konserwujące, itp). Sposób przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych powinien być zgodny z DTR urządzeń, z obowiązującymi przepisami i normami, oraz z instrukcjami i zaleceniami producentów urządzeń

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i oddania przedmiotu umowy zgodnie  z  niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej oraz właściwymi przepisami i normami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu  umowy  wskutek  zastosowania   niewłaściwych   materiałów i urządzeń, nie  spełniających wymogów norm, obowiązujących przepisów oraz dodatkowych wytycznych i wymagań Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania certyfikatu autoryzowanego partnera,  uprawnionego do serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych firmy Daikin, REMAK i SYSTEMAIR, wystawionego przez producenta finalnego tych agregatów.

- Wykonawca zobowiązany jest, aby wszelkie  prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze wykonywane były przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania takich prac. Wykonawca zobowiązany jest, żeby zawsze w trakcie wykonywania prac serwisowych obecna była osoba, posiadająca uprawnienia:

- wystawione zgodnie z Ustawą z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [Dz.U. 2015.881];

- określone w Rozporządzeniu MGPiPS z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828; z późn. zm.).

- Odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa §1 w dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy.

- W przypadku negatywnej oceny i stwierdzenia wad w trakcie odbioru przedmiotu umowy, koszt usunięcia  wszelkich usterek  ponosi Wykonawca.

- Kontakt do osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia:

- Ze strony Zamawiającego: e-mail:  ………………………

- Ze strony 	Wykonawcy: e-mail:…………………………

§ 3

## Cena i warunki płatności

- Strony ustalaj( za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,  o którym mowa w § 1 przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości …………………. PLN  plus podatek VAT 23% ……………..PLN  razem brutto ………………..PLN (słownie: ……………………………………………….).

- Ceny jednostkowe netto za wykonanie poszczególnych przeglądów serwisowych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych (Załącznik nr 1 do Umowy)  wynoszą:

| Lp | Nazwa przeglądu | Opis zakresu przeglądu | Cena netto [PLN] za wykonanie jednorazowego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 1. | Przegląd letni i zimowy | Centrala wentylacyjna na dachu budynku Nr 1 |  |
| 2. | Przegląd letni | Agregaty wody lodowej na dachu budynku Nr 1 |  |
| 3. | Przegląd letni | Urządzenia klimatyzacyjne (klimatyzatory) firmy Daikin |  |

Cena wymienionych powyżej przeglądów  zawiera koszty wszelkich innych prac serwisowych i konserwacyjnych, zgodnych z harmonogramem i zakresami przewidzianymi przez producentów urządzeń, należących do przedmiotu umowy, które wykonane zostały przez Wykonawcę w okresie od poprzedniego przeglądu okresowego.

- Wykonawca  będzie  rozliczał  wykonanie  usługi  fakturami  częściowymi, wystawionymi na podstawie  protokołu  z wykonanych wszystkich prac przeglądu serwisowego,  podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Należności  pieniężne  wynikaj(ce  z  niniejszej  umowy  podlegaj(  zapłacie w  terminie 21 dni  od  daty  otrzymania  faktury  w  drodze  przelewu  na  rachunek Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

§ 4

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na przedmiot umowy określony w § 1, na okres                    …………………………  od daty podpisania protokołu odbioru.

§ 5

Kary umowne

- W razie  opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, o którym mowa  w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w realizacji usługi przekroczy 10 dni Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny oferty brutto określonej w § 3 ust.1

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktur .

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

## § 6

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych       05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7  tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock  lub   e-mail:  iod@ncbj,gov.p

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f  RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie przeglądów serwisowych centrali klimatyzacyjnej REMAX, chillera Systemair oraz klimatyzatorów ściennych firmy Daikin w budynkach NCBJ  ” (AZP.273.73.2018) prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty kontrolujące , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie „Regulaminem udzielania zamówień w NCBJ”  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest niezbędne do rozpatrzenia ofert oraz ewentualnego udzielenia zamówienia;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- prawo żądania usunięcia danych  w okresie do terminu otwarcia ofert; Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z odrzuceniem (nierozpatrzeniem) złożonej oferty.