Załącznik Nr 1 do zaproszenia AZP.273.291.2019

Specyfikacja zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest  naprawa, konserwacja i modernizacja elementów urządzeń do diagnostyki promieniowania gamma zainstalowanych na tokamaku JET.

- Zespól pracowników NCBJ bierze udział w realizacji dwóch zadań „Modernizacja kamery gamma w tokamaku JET – Gamma Camera Upgrade (GCU)” oraz „Modernizacja spektrometru gamma w tokamaku JET – Gamma Spectrometer Upgrade (GSU)”, które od roku 2014 są realizowane w projekcie „JET4 - JET Enhancement”, będącym częścią programu „EUROFusion_NCBJ_JET4”. Kamera gamma na tokamaku JET składa się z dwóch części: poziomej (horizontal camera - HC) z 10 detektorami oraz pionowej (vertical camera – VC) złożonej z 9 detektorów. W kampanii deuter-tryt (DT), w której zostanie wykorzystany zmodernizowany układ do diagnostyki promieniowania gamma (Gamma-ray Camera), przewiduje się, że strumienie fotonów będą znacznie wyższe niż obserwowane w reakcjach obecnie badanych na tokamaku JET. Nowe detektory promieniowania gamma muszą mieć zdolność rozdzielczą co najmniej 5% dla kwantów gamma o energii 1.1 MeV oraz być w stanie zachować ją podczas pracy przy intensywnych strumieniach fotonów. W wyniku pomiarów wybrano do zainstalowania na tokamaku JET rozwiązanie, wykorzystujące scyntylator LaBr3:Ce o wymiarach 25.4 (średnica)×16.9 mm oraz fotodetektor MPPC (Multi-Pixel Photon Counter). Wszystkie elementy detektorów zostały zmontowane, a następnie przetestowane w laboratorium NCBJ. Spektrometr gamma został wyposażony w scyntylator CeBr3 o kształcie walca i wymiarach 3”×3” został przygotowany w NCBJ. W układzie detekcyjnym wykorzystano specjalnie zaprojektowany aktywny dzielnik napięcia, zapewniający stabilną pracę całego urządzenia w kampanii DT na tokamaku JET, w której będą rejestrowane zdarzenia o intensywności około 1 mln na sekundę. Detektor znajduje się obecnie w laboratorium tokamak JET.

Zmodernizowane układy kamery gamma i spektrometru gamma są wykorzystywane w kampaniach eksperymentalnych prowadzonych obecnie na tokamaku JET i planowanych na lata następne.

Istnieje więc konieczność zapewnienia odpowiedniego serwisu dla urządzeń przygotowanych przez NCBJ.

- Szczegółowe warunki obejmują:

- przygotowanie niezbędnych elementów, w szczególności dodatkowych dzielników napięcia do fotopowielacza będącego częścią spektrometru,

- wykonanie prototypu detektora ze wzmacniaczem transimpedancyjnym na potrzeby testów w NCBJ,

- bieżące utrzymanie oprogramowania dla kamery gamma, w szczególności oprogramowania układu FPGA zainstalowanego w urządzeniu MTCD2@NCBJ,

- sprawdzanie parametrów układów zasilania oraz generacji kalibracyjnych impulsów z zewnętrznych źródeł,

- uczestniczenie w kampaniach pomiarowych, w których wykorzystywana będzie diagnostyka promieniowania gamma - maksymalnie 4 wyjazdy po 5 dni roboczych do ośrodka JET w okresie od 15.01.2020 do 30.11.2020, w terminach uzgodnionych ze zleceniodawcą,

- analiza raportów dotyczących warunków pomiaru (log file) w kamerze gamma i interpretacja poprawności działania układu.

- Strona zamawiającą dostarczy niezbędne elementy, które umożliwią wykonanie  dzielników napięcia do fotopowielacza będącego częścią spektrometru oraz wykonanie prototypu detektora ze wzmacniaczem transimpendacyjnym na potrzeby testów w NCBJ.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu EUROfusion_NCBJ_JET4 znajdują się na stronie fusion.ncbj.gov.pl.

Załącznik nr 2 do zaproszenia AZP.273.291.2019

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………                                      ...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na  naprawę, konserwację i modernizację elementów urządzeń do diagnostyki promieniowania gamma zainstalowanych na tokamaku JET

składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu do zaproszenia do składania ofert za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... ......................................................................................PLN) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert  (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że oferowany okres gwarancji  wynosi ................ miesięcy (minimalna wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia  wynosi 18 miesięcy).

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………...............................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

UMOWA Nr      AZP.271….2019.S

W dniu                   2019 r.   w Otwocku zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych, z siedzibą ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, , wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu  którego działają:

………………………………………………………………………………………

a

oferentem wybranym w wyniku zaproszenia do składania ofert

……………………………………………………………………………….

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa, konserwacja i modernizacja elementów urządzeń do diagnostyki promieniowania gamma zainstalowanych na tokamaku JET.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- przygotowanie niezbędnych elementów, w szczególności dodatkowych dzielników napięcia do fotopowielacza będącego częścią spektrometru,

- wykonanie prototypu detektora ze wzmacniaczem transimpedancyjnym na potrzeby testów w NCBJ,

- bieżące utrzymanie oprogramowania dla kamery gamma, w szczególności oprogramowania układu FPGA zainstalowanego w urządzeniu MTCD2@NCBJ,

- sprawdzanie parametrów układów zasilania oraz generacji kalibracyjnych impulsów z zewnętrznych źródeł,

- uczestniczenie w kampaniach pomiarowych, w których wykorzystywana będzie diagnostyka promieniowania gamma - maksymalnie 4 wyjazdy po 5 dni roboczych do ośrodka JET w okresie od 15.01.2020 do 30.11.2020, w terminach uzgodnionych ze zleceniodawcą,

- analiza raportów dotyczących warunków pomiaru (log file) w kamerze gamma i interpretacja poprawności działania układu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

Wykonawca  zrealizuje  przedmiot umowy w terminie do 15 grudnia 2020 r., w tym:

przedstawi raporty z wykonanych prac na dzień: 31.03.2020 r., 30.06.2020 r., 30.09.2020 r., 15.12.2020 r.

§ 3

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania ostatniego raportu z wykonanych prac z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, tj. 15 grudnia 2020 r.

## Cena i warunki płatności

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu umowy cenę oferty tj. kwotę netto ……………………. zł plus podatek VAT 23 %, łącznie brutto ………………. zł (słownie: …………………….. złotych).

- Płatność  nastąpi w czterech równych ratach po przedstawieniu raportów z wykonanych prac na dzień 31.03.2020 r., 30.06.2020 r., 30.09.2020 r., 15.12.2020 r. oraz prawidłowo wystawionych faktur częściowych w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury częściowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

§ 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, w ramach mechanizmu podzielonej płatności (dalej Mechanizm Split Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej Ustawa VAT).

- Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment;

- jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (dalej Wykaz) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniać warunków określonych w ust. 2, opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić dla Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty.

Gwarancja i rękojmia

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres  ……………………

## Kary umowne

§ 7

- W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% łącznej wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy tj. 15 grudnia 2020 r.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

## Postanowienia końcowe

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

### WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 4 do AZP.273.291.2019

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,
05-400 Otwock  lub   e-mail:  iod@ncbj,gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.