realizowane w ramach  projektu „Utworzenie centrum informatyczno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1 do zaproszenia AZP.273.275.2019

Specyfikacja techniczna

| Kamera nr 1 |
| --- |
| Parametr/Element | Wymagany |
| Typ, model, producent |  |
| Liczba efektywnych pikseli [mln] | Minimum 61 |
| Typ matrycy | CCD |
| Rozmiar matrycy | pełnoklatkowa (24x36 mm) |
| Zoom optyczny | w zależności od obiektywu |
| Rozpoznawanie twarzy Tryby | Priorytet twarzy w AF (włączony/wyłączony), Priorytet twarzy w wielopunktowym pomiarze (włączony/wyłączony), priorytet rejestracji twarzy (włączony/wyłączony) |
| Rejestracja twarzy | maks. liczba wykrywanych twarzy: 8 |
| Inne | Nagrywanie okresowe |
| Nastawianie ostrości przez dotknięcie | Wymagane, ustawianie ostrości przez dotknięcie/panel dotykowy/śledzenie dotykiem |
| Czas otwarcia migawki [s] | Fotografie: 1/8000 do 30 s, B; filmy: 1/8000 do 1/4 (co 1/3 stopnia); do 1/50 w trybie automatycznym (do 1/25 w trybie automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki |
| Pomiar światła | Typ pomiaru Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref Czujnik pomiarowy Przetwornik CMOS Exmor R™ Zakres czułości pomiaru EV-3 – EV20 (przy odpowiedniku ISO100, z założonym obiektywem F2,0) Tryb pomiaru Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar |
| Rozmiar LCD [cale] | 3.0 |
| Rozdzielczość LCD [piksele] | 1440000 |
| Jasność LCD | Ręczna (5 ustawień od -2 do +2), tryb słonecznej pogody |
| Obracany LCD | tak |
| Wizjer | Wizjer OLED UXGA Tru-Finder z 5,76 mln punktów |
| Autofokus | Sposób nastawiania ostrości Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy / AF z detekcją kontrastu) Czujnik ostrości Przetwornik CMOS Exmor R™ Pola ostrości Pełna klatka 35 mm: 567 punktów (AF z detekcją fazy), tryb APS-C z pełnoklatkowym obiektywem: 325 pól (AF z detekcją fazy), z obiektywem APS-C: 247 punktów (AF z detekcją fazy)/ 425 punktów (AF z detekcją kontrastu) Zakres czułości ostrości EV-3 – EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0) Tryb ostrości Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości |
| Manualfokus MF | tak |
| Czułość ISO | Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji) Fotografie: ISO 100-32000 (wartości ISO od ISO 50 do ISO 102400 można nastawiać jako rozszerzony zakres ISO), automatyczna (ISO 100-12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), filmy: Odpowiednik ISO 100-32000, AUTO (ISO 100-12800, z możliwością wyboru dolnej i górnej granicy) |
| Balans bieli | Tryby balansu bieli Automatyczny / światło dzienne / cień / chmury / żarówki / świetlówki (ciepła biel / zimna biel / biel dnia / światło dzienne) / lampa błyskowa / pod wodą / temperatura barwowa (2500 do 9900K) i filtr barwny (G7 do M7 (57 kroków), A7 do B7 (29 kroków)) / własny Mikrokorekty automat. balansu bieli Tak (G7 do M7,57 stopni) (A7 do B7,29 stopni) Priorytet ustawiony w trybie AWB TAK |
| Samowyzwalacz | 10 s opóźnienia / 5 s opóźnienia / 2 s opóźnienia / Ciągły z samowyzwalaczem (3 klatki po 10 s / 5 klatek po 10 s / 3 klatki po 5 s / 5 klatek po 5 s / 3 klatki po 2 s / 5 klatek po 2 s) / Bracketing z samowyzwalaczem (wył. / 2 s opóźnienia / 5 s opóźnienia / 10 s opóźnienia) |
| Zdjęcia seryjne | Zdjęcia seryjne: Hi+: maks. 10 kl./s, Hi: maks. 8 kl./s, Mid: maks. 6 kl./s, Lo: maks. 3 kl./s3 Liczba kadrów do zarejestrowania (przybliżona) JPEG Extra Fine L: 68 klatek, JPEG Fine L: 68 klatek, RAW i JPEG: 68 klatek, RAW i JPG: 68 klatki, RAW (bez kompresji): 30 klatek, RAW (bez kompresji) i JPG: 30 klatek |
| Filmowanie | Rozmiar obrazu (piksele), NTSC XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30 p, 100 M), 3840 x 2160 (24 p, 100 M), 3840 x 2160 (30 p, 60 M), 3840 x 2160 (24 p, 60 M), XAVC S HD: 1920 × 1080 (120p, 100 M), 1920 × 1080 (120p, 60 M), 1920 × 1080 (60p, 50 M), 1920 × 1080 (30p, 50 M), 1920 × 1080 (24p, 50 M), 1920 × 1080 (60p, 25 M), 1920 × 1080 (30p, 16 M), AVCHD: 1920 × 1080 (60i, 24 M, FX), 1920 × 1080 (60i, 17 M, FH) Rozmiar obrazu (piksele), PAL XAVC S 4K: 3840 × 2160 (25p, 100M), 3840 × 2160 (25p, 60M), XAVC S HD:1920 × 1080 (100p, 100M), 1920 × 1080 (100p, 60M), 1920 × 1080 (50p, 50M), 1920 × 1080 (25p, 50M), 1920 × 1080 (50p, 25M), 1920 × 1080 (25p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) Liczba klatek na sekundę Tryb NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 kl./s, tryb PAL: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 kl./s |
| Format zapisu danych | RAW, RAW i JPEG (Extra fine, Fine, Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard) |
| Menu w języku polskim | Wymagane |
| Pamięć | Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC (zgodna z UHS-I/II), karta pamięci SDXC (zgodna z UHS-I/II), karta pamięci microSD, karta pamięci microSDHC, karta pamięci microSDXC |
| Złącza | Złącze komputerowe Pamięć masowa, MTP, zdalne sterowanie z komputera Złącze Multi Terminal / Micro USB Tak6 NFC Tak (zgodność ze znacznikami NFC Forum typu 3), sterowanie jednym dotknięciem, udostępnianie jednym dotknięciem Bezprzewodowa sieć LAN (wbudowana) Zgodność z Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (pasmo 2,4 GHz/5 GHz)7, oglądanie na smartfonie, zdalne sterowanie smartfonem, przesyłanie do komputera, oglądanie na telewizorze 8 Bluetooth® Tak (standard Bluetooth w wer. 4,1 (pasmo 2,4 GHz)) Wyjście HD Mikrozłącze HDMI (typ D), BRAVIA Sync (sterowanie dla HDMI), technologia PhotoTV HD, rejestrowanie filmu w formacie 4K, wyświetlanie fotografii w formacie 4K Stopka Multi Interface Tak (z cyfrowym interfejsem dźwiękowym) 9 Stopka akcesoriów Auto-lock – Złącze Smart Accessory Terminal 2 – Gniazdo mikrofonu Tak (mini jack stereo 3,5 mm) Gniazdo zewnętrznego zasilania – Złącze do synchronizacji TAK Gniazdo słuchawkowe Tak (mini jack stereo 3,5 mm) Złącze uchwytu do zdjęć w układzie pionowym TAK Zdalne sterowanie z komputera Złącze LAN |
| Waga [g]: | Do 680 |
| Wymiary [mm] - szerokość: Wymiary [mm] - wysokość: Wymiary [mm] - głębokość: | Do 150 Do 100 Do 80 |
| Akumulator | Dostosowany do kamery – wymagany |
| Ładowarka akumulatora | Dostosowana do Polskiej sieci energetycznej oraz akumulatora - wymagana |
| Obiektyw nr 1 do kamery nr 1 |
| Mocowanie | Typu E |
| Typ | Zmiennoogniskowy obiektyw standardowy typu G |
| Zoom optyczny | Obiektyw zmiennoogniskowy z elektrycznym zoomem ok. 6x |
| Ogniskowa [mm] | 18-105 |
| Ogniskowa w przeliczeniu na format (APS-C) [mm] | 27–157,5 |
| Grupy/elementy obiektywu | 12/16 |
| Kąt widzenia (APS-C) | 76° – 15° |
| Stała maksymalna przysłona | F4 |
| Minimalna przysłona | F22 |
| Przysłona kołowa | 7-listkowa |
| Rodzaj soczewek | Soczewki ze szkła niskodyspersyjnego ED skutecznie zmniejszające aberrację chromatyczną |
| Minimalna odległość od obiektu | Od 0,45 (szeroki kąt) do 0,95 m (teleobiektyw) (od 1,48 (szeroki kąt) do 3,12 ft (teleobiektyw)) |
| Maksymalne powiększenia (krotność) | 0,11x |
| Średnica filtra [mm] | 72 |
| Stabilizacja obrazu | Stabilizator Optical SteadyShot |
| Wymiary [mm] | 78 × 110 mm |
| Waga [g] | Do 450 |
| Obiektyw nr 2 do kamery nr 1 |
| Ogniskowa [mm] | 50 |
| Kąt widzenia [stopnie] | 47 |
| Przysłona [f/] | 1.8 |
| Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/] | 22 |
| Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/] | 22 |
| Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/] | 1.8 |
| Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/] | 1.8 |
| Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm] | 45 |
| Budowa | 6 elementów / 5 grup |
| Skala odwzorowania | maksymalne powiększenie 0.14x |
| Bagnet | Sony FE (pełna klatka) |
| Średnica filtra [mm] | 49 |
| Waga [g] | Maksymalnie 200 |
| Wymiary (średnica x długość) [mm] | Maksymalnie 60 x 70 |

| Kamera nr 2 |
| --- |
| Parametr/Element | Wymagany |
| Typ, model, producent |  |
| Liczba efektywnych pikseli [mln] | Minimum 45 |
| Typ matrycy | CMOS pełnoklatkowa (24x36 mm) |
| Czas otwarcia migawki [s] | od 1/8000 do 30 |
| Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy |
| Rozmiar LCD [cale] | 3.2 |
| Typ LCD | odchylany, dotykowy, pokrycie kadru 100% |
| Rozdzielczość LCD [piksele] | 2 359 000 |
| Jasność LCD | regulowana |
| Kąt widzenia LCD [stopnie] | 170 |
| Obracany LCD | nie, (odchylany) |
| Wizjer | optyczny, pokrycie 100% kadru |
| Czułość ISO | od 64 do 25 600 |
| Balans bieli | automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe, światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, manualny |
| Samowyzwalacz | wymagany |
| Zdjęcia seryjne | minimum 7 kl./s |
| Filmowanie | 3840 x 2160 wymagane. 30 kl./s, 1920 x 1080 wymagane 60 kl./s |
| Format zapisu danych | NEF, JPEG, TIFF, MOV, MP4 |
| Menu w języku polskim | tak |
| Pamięć | XQD, SD, SDHC (zgodne z UHS-II), SDXC (zgodne z UHS-II) |
| Złącza | mikro USB, HDMI typ C, mini-jack 3.5 mm |
| Bezprzewodowa praca zdalna | Wymagana |
| Waga [g]: | Do 1055 |
| Wymiary [mm] - szerokość: Wymiary [mm] - wysokość: Wymiary [mm] - głębokość: | Do 150 Do 130 Do 80 |
| Akumulator | Dostosowany do kamery – wymagany |
| Ładowarka akumulatora | Dostosowana do Polskiej sieci energetycznej oraz akumulatora - wymagana |
| Obiektyw do kamery nr 2 |
| Ogniskowa [mm] | 50 |
| Kąt widzenia [stopnie] | 46.8 |
| Przysłona [f/] | 1.4 - 16 |
| Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [mm] | 85 |
| Budowa | 13 elementów / 8 grup |
| Skala odwzorowania | 1:5.6 |
| Średnica filtra [mm] | 77 |
| Wymiary (średnica x długość) [mm] | Maksymalne 87 x 100 |
| Mocowanie | Nikon F |

Załącznik nr 2 do zaproszenia AZP.273.275.2019

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………                                                           ...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę kamer zwykłych do obrazowania w świetle widzialnym do siedziby NCBJ - zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składam niniejszą ofertę:

            - Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu do zaproszenia do składania ofert, zgodnie z załącznikiem A do formularza oferty, za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... ......................................................................................PLN) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym  (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że oferowany okres gwarancji  wynosi .................. miesięcy (minimalna wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy).

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………...............................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

AZP.273.275.2019                                                                                          Załącznik A do formularza oferty

Wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia

- Kamera nr 1 -szt.1 …………………………………………....(nazwa, typ, producent) za cenę netto …………………..PLN

| Parametr/Element | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ, model, producent |  |  |
| Liczba efektywnych pikseli [mln] | Minimum 61 |  |
| Typ matrycy | CCD |  |
| Rozmiar matrycy | pełnoklatkowa (24x36 mm) |  |
| Zoom optyczny | w zależności od obiektywu |  |
| Rozpoznawanie twarzy Tryby | Priorytet twarzy w AF (włączony/wyłączony), Priorytet twarzy w wielopunktowym pomiarze (włączony/wyłączony), priorytet rejestracji twarzy (włączony/wyłączony) |  |
| Rejestracja twarzy | maks. liczba wykrywanych twarzy: 8 |  |
| Inne | Nagrywanie okresowe |  |
| Nastawianie ostrości przez dotknięcie | Wymagane, ustawianie ostrości przez dotknięcie/panel dotykowy/śledzenie dotykiem |  |
| Czas otwarcia migawki [s] | Fotografie: 1/8000 do 30 s, B; filmy: 1/8000 do 1/4 (co 1/3 stopnia); do 1/50 w trybie automatycznym (do 1/25 w trybie automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki |  |
| Pomiar światła | Typ pomiaru Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref Czujnik pomiarowy Przetwornik CMOS Exmor R™ Zakres czułości pomiaru EV-3 – EV20 (przy odpowiedniku ISO100, z założonym obiektywem F2,0) Tryb pomiaru Wielosegmentowy, Centralnie ważony, Punktowy (standardowy/duży), uśrednienie wartości dla całego obszaru, jasny obszar |  |
| Rozmiar LCD [cale] | 3.0 |  |
| Rozdzielczość LCD [piksele] | 1440000 |  |
| Jasność LCD | Ręczna (5 ustawień od -2 do +2), tryb słonecznej pogody |  |
| Obracany LCD | tak |  |
| Wizjer | Wizjer OLED UXGA Tru-Finder z 5,76 mln punktów |  |
| Autofokus | Sposób nastawiania ostrości Fast Hybrid AF (AF z detekcją fazy / AF z detekcją kontrastu) Czujnik ostrości Przetwornik CMOS Exmor R™ Pola ostrości Pełna klatka 35 mm: 567 punktów (AF z detekcją fazy), tryb APS-C z pełnoklatkowym obiektywem: 325 pól (AF z detekcją fazy), z obiektywem APS-C: 247 punktów (AF z detekcją fazy)/ 425 punktów (AF z detekcją kontrastu) Zakres czułości ostrości EV-3 – EV20 (odpowiednik ISO100 z założonym obiektywem F2,0) Tryb ostrości Automatyczny AF (AF-A), pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-C), DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości), ręczna regulacja ostrości |  |
| Manualfokus MF | tak |  |
| Czułość ISO | Czułość ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji) Fotografie: ISO 100-32000 (wartości ISO od ISO 50 do ISO 102400 można nastawiać jako rozszerzony zakres ISO), automatyczna (ISO 100-12800, możliwość wyboru górnej/dolnej granicy), filmy: Odpowiednik ISO 100-32000, AUTO (ISO 100-12800, z możliwością wyboru dolnej i górnej granicy) |  |
| Balans bieli | Tryby balansu bieli Automatyczny / światło dzienne / cień / chmury / żarówki / świetlówki (ciepła biel / zimna biel / biel dnia / światło dzienne) / lampa błyskowa / pod wodą / temperatura barwowa (2500 do 9900K) i filtr barwny (G7 do M7 (57 kroków), A7 do B7 (29 kroków)) / własny Mikrokorekty automat. balansu bieli Tak (G7 do M7,57 stopni) (A7 do B7,29 stopni) Priorytet ustawiony w trybie AWB TAK |  |
| Samowyzwalacz | 10 s opóźnienia / 5 s opóźnienia / 2 s opóźnienia / Ciągły z samowyzwalaczem (3 klatki po 10 s / 5 klatek po 10 s / 3 klatki po 5 s / 5 klatek po 5 s / 3 klatki po 2 s / 5 klatek po 2 s) / Bracketing z samowyzwalaczem (wył. / 2 s opóźnienia / 5 s opóźnienia / 10 s opóźnienia) |  |
| Zdjęcia seryjne | Zdjęcia seryjne: Hi+: maks. 10 kl./s, Hi: maks. 8 kl./s, Mid: maks. 6 kl./s, Lo: maks. 3 kl./s3 Liczba kadrów do zarejestrowania (przybliżona) JPEG Extra Fine L: 68 klatek, JPEG Fine L: 68 klatek, RAW i JPEG: 68 klatek, RAW i JPG: 68 klatki, RAW (bez kompresji): 30 klatek, RAW (bez kompresji) i JPG: 30 klatek |  |
| Filmowanie | Rozmiar obrazu (piksele), NTSC XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30 p, 100 M), 3840 x 2160 (24 p, 100 M), 3840 x 2160 (30 p, 60 M), 3840 x 2160 (24 p, 60 M), XAVC S HD: 1920 × 1080 (120p, 100 M), 1920 × 1080 (120p, 60 M), 1920 × 1080 (60p, 50 M), 1920 × 1080 (30p, 50 M), 1920 × 1080 (24p, 50 M), 1920 × 1080 (60p, 25 M), 1920 × 1080 (30p, 16 M), AVCHD: 1920 × 1080 (60i, 24 M, FX), 1920 × 1080 (60i, 17 M, FH) Rozmiar obrazu (piksele), PAL XAVC S 4K: 3840 × 2160 (25p, 100M), 3840 × 2160 (25p, 60M), XAVC S HD:1920 × 1080 (100p, 100M), 1920 × 1080 (100p, 60M), 1920 × 1080 (50p, 50M), 1920 × 1080 (25p, 50M), 1920 × 1080 (50p, 25M), 1920 × 1080 (25p, 16M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, 24M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17M, FH) Liczba klatek na sekundę Tryb NTSC: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 kl./s, tryb PAL: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 kl./s |  |
| Format zapisu danych | RAW, RAW i JPEG (Extra fine, Fine, Standard), JPEG (Extra fine, Fine, Standard) |  |
| Menu w języku polskim | Wymagane |  |
| Pamięć | Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC (zgodna z UHS-I/II), karta pamięci SDXC (zgodna z UHS-I/II), karta pamięci microSD, karta pamięci microSDHC, karta pamięci microSDXC |  |
| Złącza | Złącze komputerowe Pamięć masowa, MTP, zdalne sterowanie z komputera Złącze Multi Terminal / Micro USB Tak6 NFC Tak (zgodność ze znacznikami NFC Forum typu 3), sterowanie jednym dotknięciem, udostępnianie jednym dotknięciem Bezprzewodowa sieć LAN (wbudowana) Zgodność z Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (pasmo 2,4 GHz/5 GHz)7, oglądanie na smartfonie, zdalne sterowanie smartfonem, przesyłanie do komputera, oglądanie na telewizorze 8 Bluetooth® Tak (standard Bluetooth w wer. 4,1 (pasmo 2,4 GHz)) Wyjście HD Mikrozłącze HDMI (typ D), BRAVIA Sync (sterowanie dla HDMI), technologia PhotoTV HD, rejestrowanie filmu w formacie 4K, wyświetlanie fotografii w formacie 4K Stopka Multi Interface Tak (z cyfrowym interfejsem dźwiękowym) 9 Stopka akcesoriów Auto-lock – Złącze Smart Accessory Terminal 2 – Gniazdo mikrofonu Tak (mini jack stereo 3,5 mm) Gniazdo zewnętrznego zasilania – Złącze do synchronizacji TAK Gniazdo słuchawkowe Tak (mini jack stereo 3,5 mm) Złącze uchwytu do zdjęć w układzie pionowym TAK Zdalne sterowanie z komputera Złącze LAN |  |
| Waga [g]: | Do 680 |  |
| Wymiary [mm] - szerokość: Wymiary [mm] - wysokość: Wymiary [mm] - głębokość: | Do 150 Do 100 Do 80 |  |
| Akumulator | Dostosowany do kamery – wymagany |  |
| Ładowarka akumulatora | Dostosowana do Polskiej sieci energetycznej oraz akumulatora - wymagana |  |
| Obiektyw nr 1 do kamery nr 1 |
| Typ i producent |  |
| Mocowanie | Typu E |  |
| Typ | Zmiennoogniskowy obiektyw standardowy typu G |  |
| Zoom optyczny | Obiektyw zmiennoogniskowy z elektrycznym zoomem ok. 6x |  |
| Ogniskowa [mm] | 18-105 |  |
| Ogniskowa w przeliczeniu na format (APS-C) [mm] | 27–157,5 |  |
| Grupy/elementy obiektywu | 12/16 |  |
| Kąt widzenia (APS-C) | 76° – 15° |  |
| Stała maksymalna przysłona | F4 |  |
| Minimalna przysłona | F22 |  |
| Przysłona kołowa | 7-listkowa |  |
| Rodzaj soczewek | Soczewki ze szkła niskodyspersyjnego ED skutecznie zmniejszające aberrację chromatyczną |  |
| Minimalna odległość od obiektu | Od 0,45 (szeroki kąt) do 0,95 m (teleobiektyw) (od 1,48 (szeroki kąt) do 3,12 ft (teleobiektyw)) |  |
| Maksymalne powiększenia (krotność) | 0,11x |  |
| Średnica filtra [mm] | 72 |  |
| Stabilizacja obrazu | Stabilizator Optical SteadyShot |  |
| Wymiary [mm] | 78 × 110 mm |  |
| Waga [g] | Do 450 |  |
| Obiektyw nr 2 do kamery nr 1 |
| Typ i producent |  |
| Ogniskowa [mm] | 50 |  |
| Kąt widzenia [stopnie] | 47 |  |
| Przysłona [f/] | 1.8 |  |
| Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/] | 22 |  |
| Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/] | 22 |  |
| Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/] | 1.8 |  |
| Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/] | 1.8 |  |
| Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm] | 45 |  |
| Budowa | 6 elementów / 5 grup |  |
| Skala odwzorowania | maksymalne powiększenie 0.14x |  |
| Bagnet | Sony FE (pełna klatka) |  |
| Średnica filtra [mm] | 49 |  |
| Waga [g] | Maksymalnie 200 |  |
| Wymiary (średnica x długość) [mm] | Maksymalnie 60 x 70 |  |

- Kamera nr 2 -szt. 1  …………………………………………………(nazwa, typ, producent) za kwotę netto ………….………..PLN

| Parametr/Element | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Typ, model, producent |  |  |
| Liczba efektywnych pikseli [mln] | Minimum 45 |  |
| Typ matrycy | CMOS pełnoklatkowa (24x36 mm) |  |
| Czas otwarcia migawki [s] | od 1/8000 do 30 |  |
| Pomiar światła | matrycowy, centralnie ważony, punktowy |  |
| Rozmiar LCD [cale] | 3.2 |  |
| Typ LCD | odchylany, dotykowy, pokrycie kadru 100% |  |
| Rozdzielczość LCD [piksele] | 2 359 000 |  |
| Jasność LCD | regulowana |  |
| Kąt widzenia LCD [stopnie] | 170 |  |
| Obracany LCD | nie, (odchylany) |  |
| Wizjer | optyczny, pokrycie 100% kadru |  |
| Czułość ISO | od 64 do 25 600 |  |
| Balans bieli | automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe, światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, manualny |  |
| Samowyzwalacz | wymagany |  |
| Zdjęcia seryjne | minimum 7 kl./s |  |
| Filmowanie | 3840 x 2160 wymagane. 30 kl./s, 1920 x 1080 wymagane 60 kl./s |  |
| Format zapisu danych | NEF, JPEG, TIFF, MOV, MP4 |  |
| Menu w języku polskim | tak |  |
| Pamięć | XQD, SD, SDHC (zgodne z UHS-II), SDXC (zgodne z UHS-II) |  |
| Złącza | mikro USB, HDMI typ C, mini-jack 3.5 mm |  |
| Bezprzewodowa praca zdalna | Wymagana |  |
| Waga [g]: | Do 1055 |  |
| Wymiary [mm] - szerokość: Wymiary [mm] - wysokość: Wymiary [mm] - głębokość: | Do 150 Do 130 Do 80 |  |
| Akumulator | Dostosowany do kamery – wymagany |  |
| Ładowarka akumulatora | Dostosowana do Polskiej sieci energetycznej oraz akumulatora - wymagana |  |
| Obiektyw do kamery nr 2 |
| Typ i producent |  |
| Ogniskowa [mm] | 50 |  |
| Kąt widzenia [stopnie] | 46.8 |  |
| Przysłona [f/] | 1.4 - 16 |  |
| Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [mm] | 85 |  |
| Budowa | 13 elementów / 8 grup |  |
| Skala odwzorowania | 1:5.6 |  |
| Średnica filtra [mm] | 77 |  |
| Wymiary (średnica x długość) [mm] | Maksymalne 87 x 100 |  |
| Mocowanie | Nikon F |  |

realizowanego w ramach  projektu „Utworzenie centrum informatyczno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 3 do zaproszenia AZP.273.275.2019

UMOWA Nr  AZP.271……..2019.S

W dniu                           2019 r.  w Otwocku zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,    XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393,   NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu  którego działa:

………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

a

oferentem  wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert,

……………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………. z siedzibą ………………………………..., NIP: …………………………..REGON:………………………….. zwanym dalej  Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………

o następującej treści:

## § 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa kamer zwykłych do obrazowania w świetle widzialnym do siedziby NCBJ

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy (parametry techniczne  z oferty Wykonawcy).

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy o numerze …………………... z dnia ……………………..

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od jakichkolwiek wad.

| §2 Warunki dostawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 do siedziby Zamawiającego w terminie ………………………. od dnia podpisania umowy. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. Osoby odpowiedzialne za odbiór urządzenia: p. Michał Matusiak. |  |
| --- | --- |

§ 3

## Cena i warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone urządzenie cenę oferty tj. kwotę netto ……………………… zł + podatek VAT 23% - łącznie …………………….. zł brutto  (słownie:…………………………………………………………………..…)

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie - przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Cena obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania Umowy, a w szczególności: cenę kamer, koszty transportu do miejsca odbioru, ubezpieczenie do chwili dokonania ostatecznego odbioru oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

- Fakturę należy przesłać na adres e-mail: CentriX.kierownik@ncbj.gov.pl

§ 4

## Kary umowne

- W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Całkowita wysokość kary nie będzie przekraczać 10% /dziesięć procent/   wartości umowy brutto.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych.

§ 5

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie kamer zwykłych, o których mowa w § 1 na okres ……………………………….od daty odbioru.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 4 do AZP.273.275.2019

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,
05-400 Otwock  lub   e-mail:  iod@ncbj,gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.