Załącznik Nr 1 do zaproszenia AZP.273.178.2019

Specyfikacja techniczna systemu pomiarowego mocy mikrofalowej

| System pomiarowy dla mocy mikrofalowej oparty na głowicy pomiarowej wraz z miernikiem mocy oferujących transmisję danych do komputera klasy PC: |
| --- |
| Głowica pomiarowa |
| Parametr | Wymagany |
| Zakres częstotliwości | 50 MHz do 18 GHz |
| SWR | 50 MHz do 2.4 GHz < 1.16 (1.11) > 2.4 GHz do 8.0 GHz < 1.20 (1.18) > 8.0 GHz do 18.0 GHz < 1.25 (1.23) |
| Zakres pomiarowy mocy | Średnia ciągła: 1.0 nW do 100 mW (–60 dBm do +20 dBm) |
|  | W pełnym zakresie video 20 µW do 100 mW (–17 dBm do +20 dBm) |
|  | W czasie/ bramkowana średnia 20 nW do 100 mW (–47 dBm do +20 dBm) |
|  | Przebieg czasowy 20 nW do 100 mW (–47 dBm do +20 dBm) |
| Moc maksymalna | Moc średnia pomiar ciągły 0.2 W (+23 dBm), |
|  | Impuls obwiedni mocy szczydowej 1.0 W (+30 dBm) dla maksymalnie 1 µs |
| Podzakresy pomiarowe | Podzakres pierwszy głowicy 1 –60 dBm do –5 dBm |
|  | Podzakres drugi głowicy 2 –33 dBm do +20 dBm |
| Dynamika pomiaru | video bandwidth > 30 MHz |
|  | Pasmo dla pojedyńczego pomiaru > 30 MHz |
|  | Szybkość narastania 10 %/90 % 5MHz < 75ns |
| Akwizycja, szybkość próbkowania | Pełne pasmo video: 80 × 106 s–1 [12.5 ns] |
|  | 5 MHz 40 × 106 s–1 [25.0 ns] |
|  | 1.5 MHz 10 × 106 s–1 [100 ns] |
|  | 300 kHz 2.5 × 106 s–1 [400 ns] |
|  | Długość przechwytywania 50 ns do 1 s zależnie od trybu pomiaru |
|  | Stabilność podstawy czasu ±50 ppm |
| Wyzwalanie | Wewnętrzne i zewnętrzne |
|  | Zakres poziomu wyzwalania –30 dBm do +20 dBm |
|  | Histereza poziomu wyzwalania 0 dB do 10 dB |
|  | zbocze (zewnętrzne, wewnętrzne) pos./neg. |
|  | Opóźnienie, minimalny zakres –50us do +8 s |
|  | Zatrzymanie 0 s do 10 s |
|  | źródło wewnętrzne, zewnętrzne, natychmiastowe, magistrala, wstrzymanie |
| Złącze pomiarowe | Typ N-męskie |
| Szum pomiarowy | Pełne pasmo video < 3.0 (2.0) µW < 3.5 (2.2) µW |
|  | 5 MHz < 1.5 (1.0) µW < 1.7 (1.1) µW |
| Miernik mocy |
| Wymagana minimalna ilość obsługiwanych głowic | 2 szt. |
| Odczyt i sterowanie | Panel dotykowy kolorowy o rozmiarze 5” (przekątna) i rozdzielczości 800 x 480 pikseli (WVGA) |
| Wbudowane źródło kalibracyjne | Generacja przebiegu ciągłego CW oraz impulsowego o częstotliwościach 50MHz oraz 1 GHz |
| Zdalne sterowanie | Ethernet przez przeglądarkę internetową, USB jako opcja |
|  | Prezentacja wyświetlacza miernika w oknie przeglądarki z możliwością zmiany jego wszystkich nastaw |
| Prezentacja wyników | Wskaźnik cyfrowy, wskaźnik analogowy, prezentacja obwiedni impulsu |
| Waga maksymalna | 2,60 kg |

Wraz z głowicą zostaną dostarczone wszystkie niezbędne kable, złączki i inne akcesoria pozwalające podłączenie miernika do źródła mocy mikrofalowej i uruchomienie go w dniu dostawy.

Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe: głowic pomiarowych oraz akcesoriów.

Załącznik nr 2 do zaproszenia AZP.273.178.2019

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………                                      ...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na dostawę systemu pomiarów mocy mikrofalowej do siedziby NCBJ - zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składam niniejszą ofertę:

            - Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu do zaproszenia do składania ofert, zgodnie z załącznikiem A do formularza oferty, za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... ......................................................................................PLN) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................PLN (słownie: ......................................................................... .........................................................................................PLN) |

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym  (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że oferowany okres gwarancji  wynosi ................ lat (minimalna wymagana gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy).

- Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Na podstawie art. 91 ust.3a ustawy PZP  oświadczam, że  wybór mojej oferty będzie prowadził/ nie będzie prowadził *) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

*)  niepotrzebne skreślić

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Wartość netto bez podatku VAT |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

- Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):

Adres *)……………..	...

tel. *) 	 , fax. *)

e-mail*) …………………………………………………………

NIP:……………………………………………. REGON…………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………...............................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

AZP.273.178.2019                                                                                          Załącznik A do formularza oferty

Wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia

- Głowica pomiarowa -szt.1 …………………………………………....(nazwa, typ, producent) za cenę netto …………………..PLN

| Parametr | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości | 50 MHz do 18 GHz |  |
| SWR | 50 MHz do 2.4 GHz < 1.16 (1.11) > 2.4 GHz do 8.0 GHz < 1.20 (1.18) > 8.0 GHz do 18.0 GHz < 1.25 (1.23) |  |
| Zakres pomiarowy mocy | Średnia ciągła: 1.0 nW do 100 mW (–60 dBm do +20 dBm) |  |
|  | W pełnym zakresie video 20 µW do 100 mW (–17 dBm do +20 dBm) |  |
|  | W czasie/ bramkowana średnia 20 nW do 100 mW (–47 dBm do +20 dBm) |  |
|  | Przebieg czasowy 20 nW do 100 mW (–47 dBm do +20 dBm) |  |
| Moc maksymalna | Moc średnia pomiar ciągły 0.2 W (+23 dBm), |  |
|  | Impuls obwiedni mocy szczydowej 1.0 W (+30 dBm) dla maksymalnie 1 µs |  |
| Podzakresy pomiarowe | Podzakres pierwszy głowicy 1 –60 dBm do –5 dBm |  |
|  | Podzakres drugi głowicy 2 –33 dBm do +20 dBm |  |
| Dynamika pomiaru | video bandwidth > 30 MHz |  |
|  | Pasmo dla pojedyńczego pomiaru > 30 MHz |  |
|  | Szybkość narastania 10 %/90 % 5MHz < 75ns |  |
| Akwizycja, szybkość próbkowania | Pełne pasmo video: 80 × 106 s–1 [12.5 ns] |  |
|  | 5 MHz 40 × 106 s–1 [25.0 ns] |  |
|  | 1.5 MHz 10 × 106 s–1 [100 ns] |  |
|  | 300 kHz 2.5 × 106 s–1 [400 ns] |  |
|  | Długość przechwytywania 50 ns do 1 s zależnie od trybu pomiaru |  |

|  | Stabilność podstawy czasu ±50 ppm |  |
| --- | --- | --- |
| Wyzwalanie | Wewnętrzne i zewnętrzne |  |
|  | Zakres poziomu wyzwalania –30 dBm do +20 dBm |  |
|  | Histereza poziomu wyzwalania 0 dB do 10 dB |  |
|  | zbocze (zewnętrzne, wewnętrzne) pos./neg. |  |
|  | Opóźnienie, minimalny zakres –50us do +8 s |  |
|  | Zatrzymanie 0 s do 10 s |  |
|  | źródło wewnętrzne, zewnętrzne, natychmiastowe, magistrala, wstrzymanie |  |
| Złącze pomiarowe | Typ N-męskie |  |
| Szum pomiarowy | Pełne pasmo video < 3.0 (2.0) µW < 3.5 (2.2) µW |  |
|  | 5 MHz < 1.5 (1.0) µW < 1.7 (1.1) µW |  |

- Miernik mocy -szt. 1  …………………………………………………(nazwa, typ, producent) za kwotę netto ………….………..PLN

| Parametr | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- |
| Wymagana minimalna ilość obsługiwanych głowic | 2 szt. |  |
| Odczyt i sterowanie | Panel dotykowy kolorowy o rozmiarze 5” (przekątna) i rozdzielczości 800 x 480 pikseli (WVGA) |  |
| Wbudowane źródło kalibracyjne | Generacja przebiegu ciągłego CW oraz impulsowego o częstotliwościach 50MHz oraz 1 GHz |  |
| Zdalne sterowanie | Ethernet przez przeglądarkę internetową, USB jako opcja |  |
|  | Prezentacja wyświetlacza miernika w oknie przeglądarki z możliwością zmiany jego wszystkich nastaw |  |
| Prezentacja wyników | Wskaźnik cyfrowy, wskaźnik analogowy, prezentacja obwiedni impulsu |  |
| Waga maksymalna | 2,60 kg |  |

Załącznik Nr 3 do zaproszenia AZP.273.178.2019

Wzór umowy

UMOWA Nr  AZP.271……..2019.S

W dniu                               2019 r.  w Otwocku zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,    XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393,   NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu  którego działa:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

a

oferentem  wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert,

……………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………. z siedzibą ………………………………..., NIP: …………………………..REGON:………………………….. zwanym dalej  Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………

o następującej treści:

## § 1

## Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa systemu pomiarów mocy mikrofalowej do siedziby NCBJ.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy (parametry techniczne  z oferty Wykonawcy).

| §2 Warunki dostawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 do siedziby Zamawiającego w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy. Osoby odpowiedzialne za odbiór urządzenia: p. Michał Matusiak. |  |
| --- | --- |

§ 3

## Cena i warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone urządzenie cenę oferty tj. kwotę netto ……………………… zł + podatek VAT 23% - łącznie …………………….. zł brutto  (słownie:…………………………………………………………………..…)

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie - przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Cena obejmuje wszelkie czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania Umowy, a w szczególności: cenę elementów systemu, koszty transportu do miejsca odbioru, ubezpieczenie do chwili dokonania ostatecznego odbioru, oraz wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji.

- Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

§ 4

## Kary umowne

- W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Całkowita wysokość kary nie będzie przekraczać 10% /dziesięć procent/   wartości umowy brutto.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych.

§ 5

Warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych elementów systemu o których mowa w § 1 na okres ……………………………….od daty odbioru.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 4 do AZP.273.178.2019

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

- kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Sołtana 7,
05-400 Otwock  lub   e-mail:  iod@ncbj,gov.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.